К статье «Весенний осмотр зданий (помещений)»

Пример 1

Текстовая часть приказа о закреплении зданий за подразделениями

Во исполнение ст. 34 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» (в ред. от 12 июля 2013 г.), на основании п. 4.17 ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования», пп.14, 19 Межотраслевых правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений, с целью обеспечения безопасности для жизни и здоровья работников, сохранности имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования зданий и сооружений по назначению в процессе их технической эксплуатации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за подразделениями и назначить ответственных лиц за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий (элементов), сооружений производственной базы:

здание цеха № 1 – начальник цеха № 1 (фамилия, инициалы);

здание цеха № 2 – начальник цеха № 2 (фамилия, инициалы);

здание гаража – начальник гаража (фамилия, инициалы);

здание склада – начальник склада готовой продукции (фамилия, инициалы).

2. Ответственным лицам при технической эксплуатации зданий организовать:

обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий;

обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий (статических, динамических, тепловых и энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции);

содержание помещений зданий и прилегающей к зданию территории в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.

3. В процессе технического обслуживания, содержания и ремонта ответственным лицам обеспечивать:

контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических осмотров;

профилактическое техническое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем зданий;

текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий, благоустройство и озеленение прилегающей к зданию территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию;

содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и прилегающей к зданию территории;

подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнее благоустройство зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);

проведение необходимых работ по устранению аварий;

учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное обслуживание приборов учета.

4. Техническую эксплуатацию зданий осуществлять в соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инженера (фамилия, инициалы).

6. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.

Пример 2

Текстовая часть приказа о создании комиссии по проведению осмотров технического состояния зданий

Во исполнение ст. 34 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» (в ред. от 12 июля 2013 г.), на основании п. 5.4 ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования», с целью проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий, сооружений в процессе эксплуации

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по проведению технических осмотров производственных зданий (помещений) в составе:

председатель комиссии – главный инженер (фамилия, инициалы);

члены комиссии:

начальник технического отдела (фамилия, инициалы);

ведущий энергетик (фамилия, инициалы);

главный механик (фамилия, инициалы);

председатель профсоюзного комитета (фамилия, инициалы);

инженер по охране труда (фамилия, инициалы).

2. Вышеуказанной комиссии подвергать производственные здания (помещения) плановым общим техническим осмотрам два раза в год:

осенью – для разработки планов-графиков технического обслуживания зданий и сооружений;

весной – для уточнения перечня ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемов (для уточнения планов-графиков).

3. Внеплановые (внеочередные) осмотры проводить после стихийных бедствий (ливней, обильных снегопадов и других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений производственной базы), аварий и при выявлении недопустимых деформаций оснований.

4. По результатам осмотра составлять акты общего планового (весеннего, осеннего) осмотра здания установленной формы, в которых:

указывать оценку технического состояния частей зданий и конструкций, дефекты, выявленные в ходе осмотра, необходимый объем ремонтно-восстановительных работ и срок исполнения;

по результатам осмотра определять состояние здания (находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте или требует капитального ремонта).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.

Форма 1

| УТВЕРЖДАЮ Собственник здания (уполномоченное лицо), ответственный эксплуатант |
| --- |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| «____» ________________________ 20___ г. |

АКТ
общего планового (весеннего) осмотра здания

«___» ______________ 20__ г.	______________________________

(город)

Здание № _____ корпус _____ по ул. (пер.)

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении

Эксплуатирующая организация

(наименование)

Комиссия в составе представителей:

(должность, фамилия, инициалы

произвела общий плановый осмотр здания.

1. Осмотром установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов здания и необходимый объем работ:

| Части зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефектов, выявленных в период осмотра | Необходимый объем ремонтно-восстановительных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Единицы измерения | Количество |  |
| Фундаменты Цоколь Наружные стены Внутренние стены Фасад Балконы и карнизы Водосточные трубы Внутренние водостоки Перекрытия Полы Перегородки Крыша Окна Двери Лестничные клетки Отмостка и тротуары Система отопления Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды Система регулирования подачи тепловой энергии и учета Система канализации Системы электроснабжения и освещения Лифты Мусоропроводы, мусорокамеры Контейнерные площадки для сбора мусора Система дымоудаления Система вентиляции Водоповысительные и циркуляционные установки Антенны на крыше |  |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1. здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте;

2.2. здание требует капитального ремонта.

(Нужное подчеркнуть.)

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

Примечание. В зависимости от назначения здания перечень элементов, систем должен уточняться и соответствовать эксплуатационно-техническому паспорту.

Форма 2

Журнал технической эксплуатации зданий

Часть 1. Выявленные нарушения, результаты наблюдений

Таблица 1

| Дата | Замеченные нарушения правил содержания здания, неисправности конструкций и оборудования, результаты измерений, номера приказов, распоряжений, актов и др. Запрет или разрешение на эксплуатацию здания | Предписываемые меры по устранению нарушений или дальнейшему наблюдению | Должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за выполнение предписываемых мер, его подпись и дата | Должность, фамилия, инициалы лица, сделавшего запись, его подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Часть 2. Выполнение предписаний

Таблица 2

| Дата | Вид работ | Причина выполнения работ | Наименование и место расположения элемента здания. Содержание и объем работ в натуральных показателях | Стоимость работ | Номер сметы | Срок выполнения | Исполнители работ | Номер акта и дата приемки строительных работ | Должность, фамилия, инициалы лица, сделавшего запись, его подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Проектных | Строительных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Форма 3

Предписание по устранению нарушений правил эксплуатации здания

Руководителю

(наименование подразделения)

(фамилия, инициалы)

Предписание по устранению нарушений правил эксплуатации здания

от «______» ___________________ 20__ г. № __________

Указания работников служб эксплуатации по содержанию зданий и сооружений являются обязательными и могут быть отменены только распоряжением генерального директора или главного инженера

На основании действующих технических нормативных правовых актов по технической эксплуатации зданий и сооружений предлагаю выполнить в указанный срок следующие мероприятия:

Срок исполнения «____» ___________________ 20__ г.

По истечении срока сообщить в службу эксплуатации об исполнении предписания.

| Руководитель подразделения ответственного эксплуатанта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  | (фамилия, инициалы) |
| Специалист службы эксплуатации |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | (фамилия, инициалы) |

К статье «Еще раз о СУОТ: подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

Форма

План действий при возникновении аварийных ситуаций

| Наименование объекта | Возможные аварийные ситуации | Действия работников при аварийной ситуации. Способы связи и номера телефонов | Руководитель и исполнители | Применяемые технические средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пример

4.4.6.1 Общие положения

4.4.6.1.1. Настоящая глава Руководства по СУОТ разработана в соответствии с требованиями гл. 4.4.7 [ СТБ 18001] и устанавливает порядок идентификации потенциально возможных аварийных ситуаций, реагирования на них, а также проведения анализа и корректировки своей готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.

4.4.6.1.2. Идентификация аварийных ситуаций осуществляется в рамках гл. 4.3.1 Руководства по СУОТ.

4.4.6.1.3. Подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них осуществляются в соответствии с требованиями НПА, ТНПА, перечисленными в разделе 15 «Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, аварий и инцидентов» Реестра НПА, ТНПА по ОТ.

4.4.6.1.4. Для предупреждения аварийных ситуаций и реагирования на аварии действуют:

– пожарно-техническая комиссия;

– добровольная пожарная дружина.

В состав нештатных формирований (добровольных пожарных дружин) рекомендуется включать общественных инспекторов по охране труда (уполномоченных по охране труда работников);

4.4.6.1.5. Аварии (аварийные ситуации) подразделяются:

– по характеру происхождения на:

техногенные;

природные;

– по источнику возникновения на:

внутренние (связанные с действиями работников и производственной деятельностью предприятия);

внешние (не связанные с действиями работников и производственной деятельностью предприятия);

– по территориальному распространению на:

локальные (в пределах рабочего места работника);

объектовые (в пределах предприятия, устраняемые своими силами);

районные (распространяющиеся за пределы, либо в пределах предприятия, но устраняемые с привлечением аварийных служб сторонних организаций).

Примеры несоответствий по разд. 4.4.6 Руководства по СУОТ и СТБ 18001

| Свидетельства | Критерии (ссылки на требования соответствующего раздела СТБ 18001, структурные элементы НПА, в т.ч. технических) |
| --- | --- |
| На складе не разработан и не вывешен план размещения материалов и веществ с указанием их наиболее характерных физико-химических свойств (взрывопожароопасные, токсичные, химически активные и др.) | 4.4.7 Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. (Пункт 218 Межотраслевых общих правил по охране труда; п. 73 ППБ 01) |
| Помещения не обеспечены универсальными аптечками первой помощи | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. (Пункт 64 Межотраслевых общих правил по охране труда) |
| В аптечке имеются лекарственные средства с истекшим сроком годности | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. (Пункт 64 Межотраслевых общих правил по охране труда) |
| Аптечки первой помощи не укомплектованы в соответствии с перечнем вложений, входящих в универсальную аптечку первой помощи | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. (Пункт 2.1, приложение 2 к постановлению «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации») |
| Отсутствует перечень вложений с указанием наименований и количества содержащихся в аптечке лекарственных средств и изделий медицинского назначения, заверенный подписью лица, укомплектовавшего аптечку | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. (Пункт 2.1, приложение 2 к постановлению «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации») |
| Помещения и площадки (открытые и с навесами) для хранения транспортных средств не оснащены буксирными тросами и жесткими буксирными устройствами из расчета один трос или штанга на 10 транспортных средств | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. Организация должна реагировать и предупреждать аварийные ситуации или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для безопасности труда. (Пункт 6.28 СТБ 960-2011 «Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Общие требования безопасности») |
| На объектах допускается курение вне специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями местах, исключающих возникновение пожара | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. Организация должна реагировать и предупреждать аварийные ситуации или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для безопасности труда. (Пункт 11 ППБ 01) |
| Обозначенное указателем место для курения не оборудовано урной (пепельницей) из негорючих материалов, не менее чем на 1/3 заполненной водой. Также нет в наличии первичных средств пожаротушения: порошкового огнетушителя с массой огнетушащего вещества 8 кг (или двух с массой по 4 кг) или ящиком с песком | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. Организация должна реагировать и предупреждать аварийные ситуации или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для безопасности труда. (Пункт 1.6 постановления «О требованиях к специально предназначенным местам для курения»; таблица 7 и 9 ППБ 01) |
| В применяемой форме акта проведения освидетельствования учтены не все требования к его оформлению, установленные Инструкцией о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. Организация должна реагировать и предупреждать аварийные ситуации или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для безопасности труда. (Пункт 9 Инструкции о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих) |
| Не представлен журнал регистрации водителей, отстраненных от работы | 4.4.7. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы): а) идентификации возможных аварийных ситуаций; б) реагирования на данные аварийные ситуации. Организация должна реагировать и предупреждать аварийные ситуации или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для безопасности труда. (Абзац 3 п. 6, приложение 2 к Инструкции о порядке проведения контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ ) |

# Footnotes

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 (в ред. от 17 февраля 2016 г.).

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 апреля 2003 г. № 23/21.

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 (в ред. от 6 марта 2018 г.).

Утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. № 25/28 (в ред. от 21 марта 2016 г.).