КАРКАС КРОВАТИ

«SASH/Combo»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВНИМАНИЕ!

Изделие является трансформируемым, имеются подвижные части! При складывании и раскладывании соблюдать меры предосторожности!

В ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД СБОРКОЙ КРОВАТИ ПО НАСТОЯЩЕЙ |
| ИНСТРУКЦИИ, | НЕОБХОДИМО | ПРОИЗВЕСТИ | СБОРКУ | И | НАДЁЖНОЕ |
| НЕПОДВИЖНОЕ | ЗАКРЕПЛЕНИЕ | КОРОБА К | СТЕНЕ АНКЕРНЫМ КРЕПЕЖОМ |
| (см.рисунки). |  |  |  |  |  |  |
| РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ | КОРОБА, | РАЗМЕРЫ | И | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | ОТВЕРСТИЙ | ДОЛЖНЫ | СООТВЕТСТВОВАТЬ |
| ПРИЛАГАЕМЫМ ЭСКИЗАМ. |  |  |  |  |  |

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ВСТАВАТЬ, ПРЫГАТЬ НОГАМИ НА ИЗДЕЛИИ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! СКЛАДЫВАТЬ  ИЗДЕЛИЕ,  ЕСЛИ  НА  НЁМ

НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ!

ВНИМАНИЕ!!! БЕЗОПАСНОСТЬ	ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ БУДЕТ

ЗАВИСЕТЬ	ОТ	НАДЁЖНОСТИ	И	ПРОЧНОСТИ	ЗАКРЕПЛЕНИЯ	И	ВЫПОЛНЕНИЯ

СБОРКИ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ!!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ, ПРОВЕСТИ

С ОСОБЕННОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!!!

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕС, В СВЯЗИ С

ЭТИМ ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ СОВМЕСТНО С ПОМОЩНИКОМ!

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИИ КОРОБА

ПРОИЗВЕСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Для сборки выбрать горизонтальную площадку.

На панель нижнюю поз.49 установить опоры поз.53, c предварительно укороченными посадочными частями на 5-7 мм. Присоединить к стенке задней поз.51 боковины поз.47,48, панели поз.49,50 в соответствии с рисунком, используя винты — конфирматы поз.54, на каждом угловом стыке использовать по 2 шканта поз.55 и 2 винта-конфирмата поз.54. Упоры поз.52 установить на боковины поз.47,48 после установки газлифта поз.16, используя винты-конфирматы поз.58. Произвести подтяжку всех крепёжных элементов. Накладку войлочную поз.6 наклеить на упоры поз.52 в соответствии с рисунком.

Поднять собранный короб в вертикальное положение. СОБЛЮДАТЬ

ВСЕ	МЕРЫ	ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ОТ	СЛУЧАЙНОГО	ПАДЕНИЯ	ВПЛОТЬ	ДО

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ.

Разметить отверстия для закрепления короба к стене комнаты в стенке

задней.	КООРДИНАТЫ	ТОЧЕК	ВЫБИРАТЬ	ИЗ	МАКСИМАЛЬНОЙ	ПРОЧНОСТИ

УЧАСТКОВ СТЕНЫ.

Анкера или шурупы с дюпелями в кирпичную или железобетонную стену

ЗАКРЕПИТЬ С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА ИЛИ ШУРУПОВ С

ДЮБЕЛЯМИ К БЕТОННОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ. ГЛУБИНА ВХОЖДЕНИЯ

АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА В ЖЕЛЕЗОБЕТОН ИЛИ КИРПИЧ НЕ МЕНЕЕ 100ММ.

Сборку и установку конструкции произвести в следующем порядке:

- Отсоединить опорные пальцы поз.8 от газлифта поз.16, используя отвёртку или другой подходящий инструмент. Вставить конец инструмента в отверстие под пружинной скобой (см.рис.), повернуть инструмент не прикладывая значительных усилий, извлечь опорный палец поз. 8 из гнезда. Пружинную скобу удалять полностью не нужно.

- Присоединить внутри короба:

- к боковине левой - пластину опорную М8 поз.7, используя винты М6х18 поз.26 и гайки стяжные поз.34. Ввернуть в установленную пластину опорный палец поз.8, используя стопорную шайбу поз.38. Затяжку произвести до упора;

- шарниры рамы поз.9, используя винт М8х40 поз.33, гайку М8 со стопорным кольцом поз.36, саморезы ∅4х16 поз.57;

3. Собрать раму кровати в соответствии с рисунком , в следующем порядке: - соединить раму кровати заднюю

поз. 1 с рамой передней поз. 2 с помощью соединителя поз. 3, используя

| винты М6х30 поз. 28, шайбы  поз.39 | М8х20 |
| --- | --- |
| и гайки М6 со стопорным кольцом поз. |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |
| - с левой стороны рамы присоединить |  |  |  |  |  |
| кронштейн поз.4 с помощью винтов |  | М8х35 |
| М8х35 поз.32, шайб 8 поз.40 и гайки |  |  |
| М8 со стопорным кольцом поз.36. |  |  |  |  |  |
| - с правой стороны рамы |  |  |  |  |  |
| присоединить | пластину | поз.5 с |  |  |  |  | М6х30 |
| помощью винтов М8х35 поз.32, шайб |  |  |  |  |  |
| Ø8 поз.40 и | гайки М8 со | стопорным |  |  |  |  |  |

кольцом поз.36.

- присоединить к кронштейну поз.4 и к пластине поз.5 шарниры рамы поз 9. Если имеется зазор между кронштейном поз.4 и шарниром рамы поз.9 устранить его путём установки шайб Ø8 поз.40 в этот зазор с обеих сторон. Шайбы располагать на винтах. Соединить кронштейн поз.4, шарнир рамы поз.9, и пластину поз.5, используя винты

М8х20 поз.31, шайбы 8 поз.40, гайки М8 со стопорным кольцом поз.36. На гайки надеть колпачки пластмассовые большие поз.23.

- установить в отверстие кронштейна поз.4 палец опорный поз.8, используя стопорную шайбу поз.38, гайку М8 ГОСТ поз.37. Затяжку всех соединений произвести до упора;

4. Соединить кронштейн опоры поз.18 и раму переднюю поз.2 использовав винты М6х35 (потайной крест) поз.30, М6х18 (потайная головка) поз.26, шайбы Ø6 поз.39, гайки М6 со стопорным кольцом поз.35. На гайки, которые используются с винтами М6х18 (потойная головка), надеть колпачки пластмассовые поз.22. Присоединить опоры поз.12,13 к кронштейнам опоры поз.18 через шайбу пластмассовую Ø10,5х24 поз.43, используя спецвинты поз.24, шайбы Ø8 поз.40 и гайки М8 со стопорным кольцом поз.36. На гайки надеть колпачки пластмассовые большие поз.23. Установить в опоры поз.12,13 и в торцы штанги опоры поз.11 заглушки квадратные поз.21 в соответствии с рисунками. Присоединить к опорам поз.12,13 — штангу опоры поз.11, используя винты М6х35 поз.29, М6х30 поз.28 с шайбой Ø6 поз.39 и гайкой М6 со стопорным кольцом поз.35. На гайки надеть колпачки пластмассовые малые поз.22.

Спецвинт	М6х18

слева	справа	М6х18	Спецвинт

М6х35

М6х35

М6х30

5. Разрезать пополам две накладки войлочных поз.6 и приклеить к штанге опоры поз.11 в соответствии с рисунком. Оставшиеся накладки войлочные поз.6 наклеить на упоры поз.52.

6. Присоединить к рамам кровати щит декоративный поз.46, в четырёх точках в соответствии с рисунком, используя винты М6х14 поз.25 и шайбы толстые поз.41. Шайбу подложить под головку винта. Привести кровать в вертикальное положение. Последующей регулировкой щитов обеспечить зазоры между боковинами короба и щитом декоративным — 5 мм, между панелью нижней и щитом декоративным — 10 мм, между щитом декоративными и панелью верхней — 5 мм. Регулировку щитов произвести следующим

М6х35

М6х35

М6х30

Накладки

войлочные

образом: привести раму в горизонтальное положение , ослабить винты М6х14 поз.25.

Сместить декоративный щит в необходимом направлении. Затянуть винты М6х14 поз.25. При необходимости повторить операцию выравнивания. Окончательно закрепить декоративный щит на раме, используя саморезы ∅4х16 поз.57.

Присоединить упоры поз.17 к раме задней поз.1, используя винты М6х30 поз.28, шайбы 6 поз.39, гайки М6 со стопорным кольцом поз.35.

Присоединить к щиту кровати поз.46 - ручку поз.56 в соответствии с рисунком, используя крепёж из комплекта ручки.

- Собрать латофлексы поз.20 с латодержателями поз.19 и установить их в парные отверстия рамы. Латодержатели должны входить в отверстия зацепами полностью (до щелчка).

- Присоединить к скобам на раме кровати стойки бортика поз.14, используя винты М6х30 поз.28 и гайку М6 со стопорным кольцом поз.35. Установить на стойки бортика поз.14 шарниры бортиков поз.15, используя винты М6х25 поз.27, гайки М6 со стопорным кольцом поз.35. Шарниры поз.15 устанавливать таким образом, чтобы складывание бортика происходило на спальное место. В соединении двух шарниров бортика поз.15, под гайки установить шайбы пластмассовые ∅6х12 поз.42. Головки винтов располагать с наружной стороны бортика.

В соединении с использованием пластиковой шайбы, затяжку производить до обеспечения фиксированного положения бортика в горизонтальном и вертикальном положении.

9. Присоединить газлифты поз.16 к пальцам опорным поз.8, установленным ранее на узлы и детали в соответствии с рисунками, штоком вниз (тонким стержнем). Установку произвести до щелчков, люфт в соединении газлифт-палец не допускается.

На раму газлифт устанавливается только с левой стороны. Установить упоры поз.52 к боковинам поз.47,48, используя винты-конфирматы поз.58.

10. Произвести окончательную затяжку всех крепёжных деталей. Проверить работу механизмов. Перед складыванием кровати, бортик сложить в соответствии с рисунком.

положение «СЛОЖЕНО»	положение «РАЗЛОЖЕНО»

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ ЧЕХЛОВ

1. Освободить от упаковки матрас. Расстегнуть застёжку «молнию» на чехле матраса, вывернуть чехол наизнанку. Для облегчения надевания прижать длинную сторону вывернутого чехла к длинной кромке матраса и натянуть чехол, подобно тому как надевается наволочка на

подушку.

Застёжка «липучка»

- Уложить матрас на каркас кровати. Пристегнуть ремни чехла матрасов застёжками «липучками» к рамам каркаса в 6-ти местах.

- Надеть чехол на бортик.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии — 1 год. Срок эксплуатации изделия — 7 лет. Основным условием увеличения срока эксплуатации мебели является неукоснительное соблюдение требований по уходу за кроватью.

Требования по уходу за кроватью

Избегать попадания прямых солнечных лучей на ткань обивки. Не отбеливать ткань. Не использовать абразивные моющие средства и растворители на основе нефтепродуктов для чистки кровати. Располагать кровать не ближе 30-40 см от отопительных приборов.

|  | Комплектность изделия. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рама задняя | 1 шт. |  |
| 2. | Рама передняя | 1 шт. |  |
| 3. | Соединитель | 2 шт. |  |
| 4. | Кронштейн | 1 шт. |  |
| 5. | Пластина | 1 шт. |  |
| 6. | Накладка войлочная | 4 шт. |  |
| 7. | Пластина опорная М8 | 1 шт. |  |
| 8. | Палец опорный | 2 шт. |  |
| 9. | Шарнир рамы | 2 шт. |  |
| 10. | Бортик | 1 шт. |  |
| 11. | Штанга опоры | 1 шт. |  |
| 12. | Опора левая | 1 шт. |  |
| 13. | Опора правая | 1 шт. |  |
| 14. | Стойка бортика L=115мм | 2 шт. |  |
| 15. | Шарнир бортика | 4 шт. |  |
| 16. | Газлифт 340H | 1 шт. |  |
|  | FENOX A901 003 1119-8231015 |  |  |
| 17. | Упор | 2 шт. |  |
| 18. | Кронштейн опоры | 2 шт. |  |
| 19. | Латодержатель | 26 шт. |  |
| 20. | Латофлекс | 13 шт. |  |
| 21. | Заглушка 20х20 | 4 шт. |  |
| 22. | Колпачок пластмассовый малый | 6 шт. |  |
| 23. | Колпачок пластмассовый большой | 7 шт. |  |
| 24. | Ось | 2 шт. |  |
| 25. | Винт М6х14 | 4 шт. |  |
| 26. | Винт М6х18 (потайная головка) | 6шт. |  |
| 27. | Винт М6х25 (пл.головка) | 6 шт. |  |
| 28. | Винт М6х30 (пл.головка) | 16 шт. |  |
| 29. | Винт М6х35 (пл.головка) | 2 шт. |  |
| 30. | Винт М6х35 (потайная головка) | 2 шт. |  |

| 31. | Винт М8х20 (пл.головка) |  | 4 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Винт М8х35 (пл.головка) |  | 4 шт. |  |
| 33. | Винт М8х40 (пл.головка) |  | 2 шт. |  |
| 34. | Гайка стяжная |  | 2 шт. |  |
| 35. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 28 шт. |  |
| 36. | Гайка М8 со стопорным кольцом | 12 шт. |  |
| 37. | Гайка М8 ГОСТ |  | 1 шт. |  |
| 38. | Шайба стопорная |  | 2 шт. |  |
| 39. | Шайба 6 |  | 18 шт. |  |
| 40. | Шайба  |  | 14 шт. |  |
| 41. | Шайба толстая |  | 4 шт. |  |
| 42. | Шайба пластмассовая 6х12 | 2 шт. |  |
| 43. | Шайба пластмассовая 10,5х24 | 2 шт. |  |
|  | Ключ гаечный накидной |  | 1 шт. |  |
|  | Ключ гаечный рожковый |  | 1 шт. |  |
|  | Ключ шестигранный Г-образный 4мм | 1 шт. |  |
|  | Ключ шестигранный Г-образный 5мм | 1 шт. |  |
|  | Упаковка |  | 1 шт. |  |
|  | Инструкция по сборке |  | 1 шт. |  |
|  |  | ДЕТАЛИ КОРОБА |  |  |
| поз. | Наименование | Размеры, мм | Количес | Внешний вид |
|  |  |  | тво, шт |  |
| 46. | Щит декоративный | 16х949х1990 | 1 |  |
|  | Боковина левая | 22х332х964 | 1 |  |
|  | Боковина правая | 22х332х964 | 1 |  |
|  | Панель нижняя | 22х334х2048 | 1 |  |
|  | Панель верхняя | 22х334х2048 | 1 |  |

	Стенка задняя	16х964х2000	1

|  | Упор | 22х40х181 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опора со штырём | х15 | 6 |
|  | Винт-конфирмат | х70 | 26 |
|  | Шкант | 8х30 | 8 |
|  | Ручка | RS060AL.19-784 | 1 |
|  | Саморез | Ø4х16 | 32 |
|  | Винт-конфирмат | х50 | 4 |