| ОКП 36 9650 |  |  |
| --- | --- | --- |

### Генератор горячего воздуха                                        РЕКУПЕРАТИВНОГО ТИПА ГГВ-500

ТУ 3696-001-47071823-01

## П А С П О Р Т

на изделие №

2001 г.

Генератор горячего воздуха  ГГВ-500                          Паспорт

К10.02.001                                            К10.02.001ПС

г. Казань, ул. А.Кутуя, 86, ЗАО «Кулонэнергомаш» тел/факс (843) 272-81-01

##### -2-

##### СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение генератора горячего воздуха ггв-500 | 3 |
| --- | --- |
| 2.Основные технические данные | 4 |
| 3.Комплектность | 5 |
| 4.Устройство и принцип работы | 6 |
| 5.Указание мер безопасности | 9 |
| 6. Подготовка теплогенератора к работе. | 10 |
| 7.Порядок работы | 11 |
| 8.Техническое обслуживание | 11 |
| 9.Ресурс, сроки службы и хранения | 12 |
| 10.Гарантийные обязательства | 12 |
| 11.Консервация, упаковка и дата отгрузки | 13 |
| 12.Свидетельство о приемке | 14 |

-3-

- НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ГГВ-500

Генератор горячего воздуха рекуперативного  типа  ГГВ-500, в дальнейшем теплогенератор, предназначен для воздушного отопления промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для использования в тепловых завесах в соответствии ГОСТ Р 50670-94.

В  качестве  топлива  используется  как  природный  газ  по  ГОСТ 5542-87, так  и  сжиженный  по  ГОСТ  20448-80, в  результате   сгорания  которого  осуществляется  теплопередача  (рекуперация)  через  стенки  теплообменника  к  воздуху, проходящему  через  воздушный  контур, то  есть  продукты  сгорания  и  нагреваемый  воздух  не  смешиваются.

Теплогенератор предназначен для эксплуатации в условиях с умеренным или холодным климатом, в исполнении УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150-69.

Обозначение теплогенератора при заказе и в документации другого изделия:

"Генератор горячего воздуха рекуперативного типа ГГВ-500, ТУ 3696-001-47071823-01".

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность, и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

- 4 -

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| N п/п | Наименование параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | Тепловая мощность, кВт Расход топлива (природный газ), не более, м3/ч Степень нагрева воздуха, не менее, 0С Объемный расход воздуха, м3/ч Коэффициент полезного действия, % Присоединительное давление газа, Па Температура продуктов сгорания в выхлопе, не более, 0С Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт Материал конструкции: теплообменник, горелка остальное Габаритные размеры, не более, мм длина ширина высота Масса общая, не более, кг Вентилятор: Электродвигатель - мощность, кВт - напряжение, В - частота, Гц Степень защиты электротехнических средств автоматизации | 500-20% 60 90 10000-20% 88-10% 4500(15% 280 15* 12Х18Н10Т Ст.3, Ст.20 2300 1300 2800 1100 радиальный 18,5 380±10% 50±2% IР-40 |

Примечание - потребляемая мощность определяется в зависимости от режима теплогенератора.

- 5 -

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Завод-ской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор горячего воздуха ГГВ-500 | К10.02.001 | 1 |  |  |
| Блок управления |  | 1 |  |  |
| Блок аварийной сигнализации |  | 1 |  |  |
| Документация: |
| Паспорт | К10.02.001ПС | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | К10.02.001РЭ | 1 |  |  |
| Протокол приемо-сдаточных испытаний |  | 1 |  |  |
| Копия сертификата на установку |  | 1 |  |  |
| Копия разрешения на применение |  | 1 |  |  |
| Паспорта на комплектующие изделия |  |  |  |  |

- 6 -

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. На рис.1 представлен теплогенератор, с приведенными габаритными размерами.

4.2. Конструкция теплогенератора описана в "Руководстве по эксплуатации", К10.02.001РЭ.

4.3. Принцип работы теплогенератора следующий  (рис. 2):

Воздух из вентилятора поступает частично к газовой горелке (около 10%), остальная часть в контур нагреваемого воздуха. После  завершения  режима  продувки  к теплогенератору подается топливо - природный газ, который через кран шаровый, клапан запорный и жиклер поступает в запально-сигнализирующее устройство, и одновременно включается свеча  зажигания.

Газовоздушная смесь от искрового разряда воспламеняется, образуя факел  запальника.

Датчик пламени подает сигнал о запуске запальника, после чего происходит открытие клапана подачи газа к основной горелке. После поступления газа в горелку происходит воспламенение основной топливо-воздушной смеси. Образовавшиеся продукты сгорания движутся по газовому контуру, и за счет соприкосновения со стенками и линзами теплообменника (поверхность нагрева ~22 м2) происходит теплопередача от горячих газов к воздуху, проходящему через воздушный контур. Воздух нагревается до заданной температуры и подается потребителю. Остывшие продукты сгорания, с температурой не  более 2800С, выбрасываются наружу через выхлопную трубу.

- 7 -

Рис.1

- 8 -

Рис. 2

- 9 -

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Теплогенератор соответствует требованиям безопасности, содержащимся в ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ Р 50670-94.

5.2. Теплогенератор соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, требованиям взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010-76, а по электробезопасности – ГОСТ 12.1.019-79.

5.3. По безопасной работе горелки теплогенератор соответствует ГОСТ 21204-97.

5.4. По уровню звука теплогенератор соответствует ГОСТ 12.1.003-83

5.5. По безопасности системы подвода газа к горелке теплогенератор соответствует Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г., №9.

5.6. Конструкция теплогенератора полностью исключает контакт обслуживающего персонала с движущимися частями вентилятора.

5.7. Теплоизоляция корпуса обеспечивает температуру на внешней поверхности корпуса не более 45ºС.

5.8. Вибростойкость основания, на котором установлен теплогенератор, определяется требованиями ГОСТ 5976-90.

5.9. Корпус теплогенератора имеет защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,1 Ом.

5.10. Средства автоматизации и контроля соответствуют ГОСТ 21204-97 и ГОСТ Р 50670-94.

5.11. Питание цепи управления и блокировки осуществляется от цепи напряжением 220 В.

5.12. Электропроводка защищена от механических повреждений и попадания влаги.

5.13. Электрические устройства установлены по СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. Сечение токопроводящей жилы соединительного провода (кабеля) к электродвигателю, применяемого заказчиком, выбирается по “Правилам устройства электроустановок”, на потребляемую мощность 18,5 кВт.

5.14. Органы управления легко доступны, при пользовании ими не применяются инструменты.

- 10 -

6. ПОДГОТОВКА теплогенератора К РАБОТЕ

6.1. Установку, монтаж и запуск в эксплуатацию теплогенератора проводить согласно указаниям, изложенным в "Руководстве по эксплуатации", К10.02.001РЭ.

6.2.  Запуск теплогенератора в эксплуатацию должен производиться специалистами предприятия-изготовителя, либо специалистами сертифицированного сервисного центра. Сервисный центр, выбранный потребителем для проведения пусконаладочных работ и технического обслуживания в период гарантийного срока, должен быть согласован с изготовителем.

6.3. Теплогенератор должен обеспечиваться электроэнергией для питания силовой цепи - 3-х фазный переменный ток, напряжением 380 В±10% и частотой 50 Гц±2% согласно ГОСТ 6697-83.

Требования к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 13109-87.

6.4. Питание цепей управления и блокировки должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В.

6.5. Природный газ должен соответствовать ГОСТ 5542-87.

6.6. Теплогенератор должен быть заземлен. Место соединения заземляющего провода со спецболтом зачистить, а после соединения закрасить для защиты его от коррозии яркой краской.

- 11 -

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить теплогенератор на выбранное место. Произвести подключение электрических цепей согласно схемам, приведенным  в  «Руководстве  по  эксплуатации  К10.02.001РЭ»

7.2. Подсоединить трубопровод газа к блоку регулирующей арматуры.

7.3. Подключить трубопровод разводки горячего воздуха к фланцу выходного патрубка, а дымовую трубу к фланцу дымового патрубка.

7.4. Провести проверку газовой линии на герметичность путем обмыливания.

7.5. Тумблер "Сеть" на силовом щите установить в положение "включено".

7.6. Проверить направление вращения вентилятора. Если вентилятор вращается в обратную сторону, то необходимо поменять местами фазы на входе силового щита.

7.7. Дальнейшую  подготовку  теплогенератора  к  работе  производить в  соответствии  с  «Руководством  по  эксплуатации».

7.8. Внимание! Настройка оптимального расхода воздуха через смесительную камеру горелки производится изготовителем.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт теплогенератора должны производиться специалистами сервисного центра в соответствии с "Руководством по эксплуатации", К10.02.001РЭ.

-12 -

9.  РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

Назначенный ресурс с двумя ремонтами не менее 15000 часов в течение срока службы не менее 5 лет, в том числе срок хранения 18        месяцев в упаковке изготовителя, в отапливаемом  помещении.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения, а также гарантийные обязательства изготовителя действительны при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа, и требований безопасности.

При выявлении дефектов в период гарантийного срока работы   необходимо обратиться на предприятие-изготовитель по адресу: 420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, 86, ЗАО «Кулонэнергомаш», тел/факс (843) 272-81-01

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует исправную работу  изделия на протяжении 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует исправную работу  изделия на протяжении 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Данные гарантийные обязательства действительны только в случае, если установка, монтаж и запуск в эксплуатацию теплогенератора были произведены специалистами предприятия-изготовителя, либо специалистами сервисного центра, согласованного с изготовителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия, имеющие собственные паспорта.

Гарантийные обязательства прекращают свое действие в случае нарушения имеющихся на теплогенераторе пломб, внесения потребителем изменений в конструкцию теплогенератора без согласования с изготовителем, при механических повреждений деталей и узлов теплогенератора или комплектующих изделий, а также, в случае изменения потребителем или специалистами сервисного центра настроек теплогенератора, без письменного согласования с изготовителем., а также при несоответствии присоединительного давления газа значению  указанного в протоколе приемо-сдаточных испытаний.

- 13 -

11.  КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ДАТА ОТГРУЗКИ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Дата отгрузки   «____________» __________________год

__________________________________

подпись ответственного  лица

- 14 -

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Генератор горячего воздуха  рекуперативного типа                ГГВ-500    К10.02.001     № ______________

изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  действующей  технической  документацией  и  признан  годным  к  эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.А00865.

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № РРС 00-16082

Начальник  ОТК

##### М.П. ______________

Подпись

______________

Дата