КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Master Mixer»

Конструкция

- 2 Турбо-шнека с 6 ножами и 2 противоножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 16 мм, изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости.

- Оребренный бункер. У «Master Mixer» бункер изготовлен путем многократного гиба. Повышенная жесткость конструкции увеличивает срок службы изделия на 20%. Оребровка бункера тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и позволяет измельчать и перемешивать компоненты корма даже без помощи противоножей.

- Понижающий редуктор входит в базовую комплектацию и снижает нагрузку на ВОМ, что обеспечивает экономию топлива до 20% и дает возможность трактору работать в оптимальном режиме и позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках. Такая конструкция обеспечивает экономию времени приготовления и значительное улучшение качества приготовленной кормовой смеси.

- Весовая система с удобным пультом, установкой запоминающих программ и дозированием с дискретностью взвешивания до ± 0,015%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ко-во шнеков | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм. | Высота,, мм | Вместимость бункера, кг | Min мощность трактора/ класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-1300 «Master Mixer» | 2 | 13 | 6700 | 2220 | 2500 | 5000 | 80/1,4 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции:

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- широкоугольный карданный вал, адаптированный к ВОМ МТЗ;

- электронная весоизмерительная система (Италия);

- редуктор конический планетарный одноcкоростной (Италия);

- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);

- пневматическая тормозная система;

- ручной стояночный тормоз;

- ось со сдвоенными колесами 235/75 R 17.5 или

265/70 R 19.5;

- световые приборы.

- винтовая стояночная опора;

- два турбо-шнека с 6 ножами;

- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;

- два механических противоножа;

- смотровая лестница;

- страховочный трос на сцепке;

- гидравлическая система с приводом от трактора.

Цена 58 000 руб. с НДС

Работает в ЗАО «1МАЯ» Несвижского р-на.

Гарантия 24 месяцев! Запуск и обучение персонала!

Тел. +375 29 612 16 46; +375 29 190 01 24