ВНЕДОРОЖНОЕ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ЗДК 5. 910

ПАСПОРТ

213000000031 ПС

1. ОСHОВHЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Внедорожное транспортное средство ЗДК 5. 910                                213000090031

Заводской номер: рама

двигатель

Номер редуктора:

Дата изготовления:

Изготовлен ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева",  601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, тел. (49232) 9-10-29.

Внедорожное транспортное средство ЗДК 5. 910 (ВТС) предназначено для эксплуатации в условиях бездорожья (песчаной, снежной, заболоченной, каменистой местности) и на дорогах с различным покрытием, как транспортное средство для перевозки пассажира, а также для транспортировки груза. Эксплуатация ВТС на дорогах общего пользования не предусмотрена.

ВТС поставляется с подключенным приводом на оба задних колеса.

ВТС имеет Сертификат соответствия N°C-RU.МТ22.В.02424, выданное органом по сертификации «САМТ-Фонд», г. Москва, со сроком действия с 15.08.2012 г. до 18.08.2015 г.

Данное транспортное средство должно быть зарегистрировано в органах  Гостехнадзора.

Подпись руководителя:

М.П.

2.ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота База ВТС, мм, не более Дорожный просвет, мм, не менее Колея задних колес, мм, не более Количество посадочных мест, чел. Масса (сухая), кг, не более Максимальная нагрузка на ВТС, кг, не более в том числе на багажники: - передний - задний Максимальная допустимая скорость, км/ч, не более Расход топлива, л, на 100 км пути при скорости 30 км/ч, не более (не является контрольной величиной, так как зависит от условий эксплуатации) Тормозной путь со скорости движения 30 км/ч, м, не более Радиус поворота, минимальный, м, не более | 3000 1800 1400 1800 340 1350 2 330 200 15 50 40 12 13,0 5 |
| --- | --- |
| Двигатель -рабочий объем, см3 - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин-1) Система смазки двигателя Масло Объём масла в картере двигателя, см3 Топливо Система зажигания Источник питания | LIFAN, 163 ML-2 четырехтактный, жидкостного охлаждения 200 9,0 12,0(8000) комбинированная: разбрызгиванием - КПП, кривошипно-шатунный механизм и цилиндропоршневая группа; под давлением – газораспределительный механизм для четырехтактных двигателей SAE 15W-40 SE 1100 бензин с октановым числом 92 CDI - конденсаторная, бесконтактная аккумуляторная батарея 12 В 10А•ч |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Внедорожное транспортное средство ЗДК 5. 910 2 Руководство по эксплуатации 3 Паспорт 4 Ключ замка зажигания 5 Комплект принадлежностей 6 Комплект аккумуляторной батареи | 1 1 1 1 1 1 | На подкладке Упаковано в пакет и закреплено на ВТС - « - - « - Упакован в коробку, прилагается отдельно - « - |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМKЕ

Внедорожное транспортное средство ЗДК 5. 910                                213000090031

Заводской номер: рама

двигатель

Номер редуктора:

собрано в соответствии с комплектом поставки, испытано и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления:

Представитель производства:

(подпись)

Представитель БТК:

(подпись)                                        М.П.

5. CВИДЕТЕЛЬСТВО  О  KОHСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Внедорожное транспортное средство ЗДК 5. 910                                213000090031

Заводской номер: рама

двигатель

Номер редуктора:

подвергнуто на ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  консервации и упаковыванию согласно требованиям, предусмотренным конструкторской  документацией завода-изготовителя.

Дата консервации и упаковывания:

Срок консервации - 12 месяцев.

Консервацию и упаковывание произвел:

(подпись)

Изделие после консервации 
                                 и упаковывания принял:

(подпись)                         М.П.

# КОРЕШОК  ТАЛОНА  N0  1

На гарантийный ремонт           Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910                  213000090031                                                                                                              
                                                                                                                          (наименование изделия)

Изъят "          "                                     20           г.       Представитель предприятия

(личная подпись)

# Л и н и я  о т p е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

# Т А Л О H  N0 1

На гарантийный ремонт                                   Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910

(наименование изделия)

213000090031              , изготовленного

(изделия)                                                                                                (дата изготовления)

Рама N0                                                                                     Двигатель N0

Номер  редуктора:

Контролер                                                                 Обкатчик

Проданного

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации                                                                               "             "                     20           г.

(личная подпись)

# Штамп предприятия, проводившего работы

по предпродажной подготовке

(личная подпись)

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия                                            Владелец

(дата)                                                                                            (личная подпись)                                           (личная подпись)

# У Т В Е Р Ж Д А Ю

# Руководитель предприятия

(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия                                                                                        "                 "                           20          г.

(личная подпись)

# Примечание:

# КОРЕШОК  ТАЛОНА  N0  2

На гарантийный ремонт           Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910                  213000090031                                                                                                              
                                                                                                                          (наименование изделия)

Изъят "          "                                     20           г.       Представитель предприятия

(личная подпись)

# Л и н и я  о т p е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

# Т А Л О H  N0 2

На гарантийный ремонт                                   Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910

(наименование изделия)

213000090031              , изготовленного

(изделия)                                                                                                (дата изготовления)

Рама N0                                                                                     Двигатель N0

Номер  редуктора:

Контролер                                                                 Обкатчик

Проданного

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации                                                                               "             "                     20           г.

(личная подпись)

# Штамп предприятия, проводившего работы

по предпродажной подготовке

(личная подпись)

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия                                            Владелец

(дата)                                                                                          (личная подпись)                                             (личная подпись)

# У Т В Е Р Ж Д А Ю

# Руководитель предприятия

(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия                                                                                        "                 "                           20          г.

(личная подпись)

# Примечание:

# КОРЕШОК  ТАЛОНА  N0  3

На гарантийный ремонт           Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910                  213000090031                                                                                                              
                                                                                                                          (наименование изделия)

Изъят "          "                                     20           г.       Представитель предприятия

(личная подпись)

# Л и н и я  о т p е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

# Т А Л О H  N0 3

На гарантийный ремонт                                   Внедорожного транспортного средства ЗДК 5. 910

(наименование изделия)

213000090031              , изготовленного

(изделия)                                                                                                (дата изготовления)

Рама N0                                                                                     Двигатель N0

Номер  редуктора:

Контролер                                                                 Обкатчик

Проданного

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации                                                                               "             "                     20           г.

(личная подпись)

# Штамп предприятия, проводившего работы

по предпродажной подготовке

(личная подпись)

Владелец и его адрес

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия                                             Владелец

(дата)                                                                                          (личная подпись)                                             (личная подпись)

# У Т В Е Р Ж Д А Ю

# Руководитель предприятия

(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия                                                                                        "                 "                           20          г.

(личная подпись)

# Примечание:

6. ПРЕДПРОДАЖНАЯ  ПОДГОТОВКА  ВТС

| Отметки о проведении предпродажной подготовки | Перечень работ по предпродажной подготовке |
| --- | --- |
| ВТС к эксплуатации подготовлено Печать предприятия, проводившего работы (фамилия и должность ответственного за проведение предпродажной подготовки) (дата) (подпись) Предпродажная подготовка проведена, с устройством и условиями эксплуатации, с техническим обслуживанием, с гарантийными обязательствами изготовителя (поставщика) и порядком предъявления требований в отношении недостатков изделия ознакомлен, присутствовал при проверке пробным пробегом, претензий к внешнему виду нет ( подпись покупателя) | 1. Удаление погрузочной подкладки и расконсервирование ВТС, удаление пыли, проверка состояния окрашенных поверхностей и при необходимости устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия. Важно: Провести расконсервацию цилиндропоршневой группы двигателя. Для этого выверните свечу и при выключенном зажигании поверните коленчатый вал несколько раз путем резкого нажатия на рычаг кикстартера (6-7 раз). Насухо протрите свечу и заверните ее. 2. Проверка наличия комплектующих и принадлежностей и установка их на место. Закрепить аккумуляторную батарею прижимной лентой. 3. Проверка давления воздуха в шинах, при необходимости доведение его до нормы согласно руководству по эксплуатации. 4. Проверка крепления всех резьбовых соединений, действия привода тормозов, фиксации седла. 5. Проверка уровня масла в картере двигателя и понижающем редукторе, при необходимости долив масел, рекомендуемых заводом- изготовителем. 6. Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности магистралей системы охлаждения (отсутствие подтекания), при необходимости добавление охлаждающей жидкости, рекомендуемой заводом- изготовителем и подтяжка хомутов. 7. Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи и в случае необходимости – зарядка батареи согласно руководству по эксплуатации (см. раздел «Аккумуляторная батарея»). 8. Промыть топливный бак чистым бензином при снятом топливном кранике. 9. Заправка топливного бака бензином с октановым числом 92 (не менее 0,6 л). 10. Пуск двигателя и проверка его на режиме холостого хода, при необходимости регулировка оборотов холостого хода. 11. Проверка пробным пробегом (0,5-1км) работы двигателя, механизма переключения передач, тормозов, амортизаторов, системы освещения, сигнализации и электрооборудования. 12. Окончательная очистка и мойка ВТС. |

Торгующая организация обязана продать Вам ВТС после проведения комплекса работ по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в паспорте.

Без проведения предпродажной подготовки продажа ВТС запрещается.

7. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие гарантирует исправную работу в течение 12 месяцев со дня приобретения ВТС при соблюдении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и ухода, оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации ВТС 12 месяцев для личного использования и 
3 месяца для коммерческого использования. Гарантийный срок начинается со дня приобретения ВТС первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Личное использование» - означает эксплуатацию ВТС розничным покупателем.

«Коммерческое использование» - подразумевает все иные варианты эксплуатации, включая те, которые связаны с извлечением дохода и сдачу в аренду.

Как только ВТС побывало в коммерческом использовании, оно сразу считается в рамках настоящих гарантийных обязательств изделием коммерческого использования.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.

Срок службы ВТС:

- для личного использования 5 лет;

- для коммерческого использования 2 года.

Ремонт до истечения  гарантийного срока производится бесплатно.

Замена ВТС, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству РФ.

Владелец теряет право на гарантию до истечения гарантийного периода, если:

- истек срок гарантийной эксплуатации;

- предъявленное ВТС разукомплектовано;

- нарушались указания заводского руководства по эксплуатации ВТС;

- ВТС использовалось не по назначению;

- владелец вносил изменения в конструкцию ВТС;

- заменялись стандартные детали, узлы и агрегаты на другие, не 
       предусмотренные нормативно-технической документацией;

- ремонтировались узлы и агрегаты без предъявления ВТС на пункт  
        (станцию) гарантийного ремонта или представителю предприятия на месте (в  
        случае невозможности транспортировки);

- не предъявляется паспорт или в нем отсутствуют отметки торгующей  
       организации (штамп и дата продажи, отметки о предпродажной подготовке);

- не проведена предпродажная подготовка;

- ВТС использовалось в учебных целях или принимало участие в гонках;

- отсутствует паспорт самоходной  машины (ПСМ);

- ВТС пострадало от воздействия таких внешних факторов, как природные явления, 
       стихийные или экологические бедствия.

Приборы электрооборудования заменяются при условии, если они не подвергались разборке.

При замене по рекламации какого-либо узла или прибора, срок гарантии на ВТС в целом и на его узлы и приборы (в том числе и на замененные) продлевается на период нахождения ВТС на гарантийном обслуживании.

Гарантия не распространяется на свечи зажигания, лампы освещения и сигнализации, приводные цепи, тормозные колодки и шины.

8. ПОРЯДОК  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
НЕДОСТАТКОВ ИЗДЕЛИЯ

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы ВТС необходимо обратиться в торгующую организацию или ближайшее предприятие, проводящее гарантийное обслуживание, адреса указаны в приложении 1 руководства по эксплуатации ВТС.

Если указанное в приложении 1 предприятие по каким-либо причинам не может отремонтировать ВТС, необходимо обращаться по адресу: 601900, г. Ковров, Владимирской  обл.,  ул. Труда, 4, ОАО "Завод  им. В.А. Дегтярева", 
тел. (49232) 9-14-53 БСГО.

В случае отправки изделия в собранном виде, направлять его по железнодорожному адресу: станция Kовpов-263105, Горьковской ж.д., 3466.

В этом случае владелец должен указать станцию назначения и железную дорогу, куда предприятие обязано возвратить изделие после гарантийного ремонта.

Владелец должен предъявить ВТС, оформленный гарантийный талон, акт с подробным описанием недостатков, копию ПСМ.

Предъявляемое ВТС должно быть предварительно очищено от загрязнения. При наличии загрязнения претензии не принимаются и не рассматриваются.

При возврате ВТС предприятию торгующей организацией, ВТС должно быть полностью укомплектовано. При неукомплектованности ВТС претензии не принимаются. За разукомплектовку ВТС и пропажу прилагаемых документов и принадлежностей при  транспортировании всеми видами транспорта, а также на базах и складах торгующих организаций предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Акт о выявленных недостатках должен быть составлен владельцем с участием должностного лица любого автотранспортного предприятия или представителя предприятия, проводящего гарантийное обслуживание мототехники производства 
ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева». В акте должно быть указано:

1. Время и место составления акта.

2. Фамилия, имя, отчество и должность лиц, составивших акт.

3. Модель ВТС, номер двигателя и рамы.

4. Дата приобретения ВТС в торгующей организации.

5. Точный адрес владельца ВТС.

6. Условия эксплуатации и условия, при которых произошла поломка детали или узла, а также обстоятельства, при которых неисправности были обнаружены.

7. Причина невозможности ремонта торгующей организацией или сервисным 
         центром.

При несоблюдении вышеуказанного порядка претензии владельца не рассматриваются, а не соответствующие требованиям акты возвращаются обратно.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.