КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Master Mixer»

Конструкция

- 2 Турбо-шнека с вертикальным расположением, каждый укомплектован 6 ножами, изготовленными из высокопрочной стали, для доизмельчения и смешивания компонентов корма. Шнеки имеет специально спроектированные активаторы выгрузки для обеспечения равномерной раздачи. Спираль шнеков 16 мм, изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости.

- Смесительный Бункер. У «Master Mixer» бункер изготовлен из высококачественное стали толчиной от 8 до 20 мм что обеспечивает повышенную жесткость конструкции, обеспечивает длительный ресурс, бункер имеет в конструкции специальные противоножи для улучшения процесса доизмельчения грубых кормов.

- Понижающий редуктор входит в базовую комплектацию и снижает нагрузку на ВОМ при работе с сложными кормосмесями, дает возможность трактору работать в оптимальном режиме и позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках, использовать трактор меньшей мощности.

- Весовая система: 4 тензодатчика, различные варианты весового терминала (контроль рациона во время загрузки, контроль рациона во время загрузки + GPRS контроль через интернет)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ко-во шнеков | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм. | Высота,, мм | Вместимость бункера, кг | Min мощность трактора/ класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-1300 «Master Mixer» | 2 | 13 | 6700 | 2220 | 2500 | 5000 | 80/1,4 |
| КС-1300 (1500) «Master Mixer» | 2 | 15 | 6700 | 2220 | 2750 | 6000 | 95/2,0 |

* в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции:

- широкоугольный карданный вал, адаптированный к ВОМ МТЗ;

- электронная весоизмерительная система (Италия);

- редуктор конический планетарный одноcкоростной (Италия);

- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);

- пневматическая тормозная система;

- ручной стояночный тормоз;

- ось со сдвоенными колесами 235/75 R 17.5 или

265/70 R 19.5;

- световые приборы.

- винтовая стояночная опора;

- два турбо-шнека с 6 ножами;

- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;

- два механических противоножа;

- смотровая лестница;

- страховочный трос на сцепке;

- гидравлическая система с приводом от трактора.

Цена от 58 000 руб. с НДС

Гарантия 24 месяцев! Запуск и обучение персонала!

Тел. +375 29 612 06 26 Демко Юрий Владимирович