КАРКАС КРОВАТИ

«Гранда»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВНИМАНИЕ!

Изделие является трансформируемым, имеются подвижные части!

При складывании и раскладывании соблюдать меры предосторожности!

Каркас кровати «Гранда»	1

Возможные варианты исполнения кровати «Гранда»

| «Гранда» | «Гранда с диваном» | «Гранда со |
| --- | --- | --- |
| Модели: 1400 и 1600 |  | столом и диваном» |
|  | Модели: 1400 и 1600 |  |
|  |  | Модель только 1600 |

В ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ          ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД СБОРКОЙ КРОВАТИ ПО НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ СБОРКУ И НАДЁЖНОЕ

НЕПОДВИЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОРОБА К СТЕНЕ АНКЕРНЫМ КРЕПЕЖОМ (см.рисунки).

РАЗМЕРЫ	ПАНЕЛЕЙ	КОРОБА,	РАЗМЕРЫ	И	РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИЛАГАЕМЫМ ЭСКИЗАМ.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЩИНА БОКОВИН КОРОБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 22мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ВСТАВАТЬ, ПРЫГАТЬ НОГАМИ НА ИЗДЕЛИИ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! СКЛАДЫВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ НА НЁМ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ!

ВНИМАНИЕ!!! БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ НАДЁЖНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРКИ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ!!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ, ПРОВЕСТИ С ОСОБЕННОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!!!

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕС, В СВЯЗИ С ЭТИМ ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ СОВМЕСТНО С ПОМОЩНИКОМ!

Каркас кровати «Гранда»	2

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИИ КОРОБА ПРОИЗВЕСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Для сборки выбрать горизонтальную площадку. Выберите сторону кровати, с которой Вам будет удобнее раскладывать кровать. С этой стороны устанавливайте боковину поз.165.

На панель нижнюю поз.163 установить опоры поз.170, предварительно укоротив посадочную часть на 5-7мм. Состыковать стенки задние поз.166,167 между собой с помощью шкантов поз.172. Собрать вокруг указанных стенок боковины поз.164,165 и панели поз.162,163 в соответствии с рисунком, используя на каждом угловом стыке по 2 шканта поз.172 и 2 винта-конфирмата поз.171. Присоединить к боковине поз.164 упор поз.168, используя винты М6х40 поз.169 и гайки стяжные поз.173.

- боковине поз.165 присоединить держатель поз.122, используя два винта М6х30 поз.131. Присоединить к держателю поз.122 пружину поз.126, используя винт М6х16 поз.130, шайбу стопорную поз.139. Установить вставку резиновую поз.146 в пружину поз.126 отверстием во внутрь (высвобождение под головку винта поз.130).

Присоединить к боковине поз.165 механизм выталкивания, в соответствии с рисунком, состоящий из деталей поз. 124, 125, 126, 121, 120, 140, 133, 136, 141, 134, используя винты М6х40 поз.133 и гайки стяжные сквозные поз.136.

Присоединить к держателю поз.144 магнит поз.143, завинтив магнит до упора. Присоединить полученную сборку к упору поз.168, используя шурупы поз.145, в соответствии с рисунком. Произвести подтяжку всех крепёжных элементов.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЩИНА БОКОВИН КОРОБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 22ММ.

Каркас кровати «Гранда»	3

- зависимости от комплектации приобретенного Вами изделия необходимо доработать нижнюю панель поз.163 (просверлить присадочные отверстия на лицевой стороне панели). Схема присадок указана ниже:

Гранда со столом и диваном.

Данная рассверловка указана для модели «Гранда диван слева, стол справа». При изменении расположения дивана и стола точки присадки расположить зеркально.

Гранда с диваном

Поднять собранный короб в вертикальное положение. Соблюдать все меры

Каркас кровати «Гранда»	4

предосторожности от случайного падения вплоть до окончательного закрепления. Разметить отверстия для закрепления короба к стене комнаты в стенках задних (в каждой не менее двух точек выше середины).

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ВЫБИРАТЬ ИЗ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ УЧАСТКОВ СТЕНЫ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА ИЛИ ШУРУПОВ С ДЮБЕЛЯМИ К БЕТОННОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ. ГЛУБИНА ВХОЖДЕНИЯ АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА В ЖЕЛЕЗОБЕТОН ИЛИ КИРПИЧ НЕ МЕНЕЕ 100ММ.

| Анкера в | Шурупы с |
| --- | --- |
|  | дюпелями в |
| кирпичную, |  |
|  | кирпичную |
| железобетонную |  |
|  | железобетонную |
| стену |  |
|  | стену |

| Присоединение анкерами. | Присоединение шурупами с |
| --- | --- |
|  | дюпелями |

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КАРКАСА КРОВАТИ ПРОИЗВЕСТИ

  - СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

- Соединить между собой раму кровати заднюю (с длинным соединителем) поз.2, штанги поперечные поз.4,5 и механизмы подъёма поз.10,11, используя винты М8х20 поз.37,

М8х40 поз.39, шайбы Ø8 поз.44 и гайки М8 со стопорным кольцом поз.41. На гайки расположенные над рамой надеть колпачки большие поз.49.

М8х20

М8х40

Каркас кровати «Гранда»	5

- Установить раму переднюю (с малым соединителем) поз.1 к штангам поперечным поз.4,5 используя винты М6х30 поз.33, шайбы Ø6 поз.43 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.40.

М6х30

- Установить внутри штангу продольную поз.3, уголки поз.142 с обеих сторон рамы чтобы они располагались соответственно упору поз.168 и механизму выталкивания. На данном рисунке указано расположение Push-up c правой стороны. Установить уголок поз.127 с правой стороны рамы. Если Push-up установлен слева то установить уголок поз.127 слева. Для закрепления использовать винты М6х35 поз.34,132, шайбы Ø6 поз.43,137 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.40,134.

К уголку поз.127 присоединить детали поз.128,129,138,135,139,135 в соответствии с рисунком, без окончательной протяжки гаек поз.135.

М6х35

М6х35

Каркас кровати «Гранда»	6

- Установить на раму кровати центральные штанги поз.6,7. На данном рисунке указанно расположение центральных штанг в компоновке «Гранда со столом и диваном. Модель 1600», диван слева, стол справа. При изменении расположения (диван справа, стол слева) развернуть штанги поз.6,7 как указано на рисунках. Для компоновок «Гранда. Модель 1400» использовать штангу центральную поз.8 между рамой передней поз.1 и штангой продольной поз.3. Для закрепления использовать шайбы стопорные Ø8 поз.46 и винты М6х20 поз.31.

- МОДЕЛИ 1400 ОТСУТСТВУЕТ

М6х20

М6х20

- Приклеить отбойники поз.21 к штанге опоры поз.13 в соответствии с рисунком. Последний отбойник поз.21 приклеить на упор поз.168.

- Соединить  кронштейн  рамы  поз.23  и  раму  переднюю

поз.1 использовав винты М6х35 (потайная головка) поз.35, М6х18 (потайная головка) поз.30, шайбы Ø6 поз.43, гайки М6 со стопорным кольцом поз.40. На гайки, которые используются с винтами М6х18 (потойная головка), надеть колпачки пластмассовые малые поз.48. Присоединить опоры поз.15,16 через шайбы Ø10,5х18 пластмассовые поз.47 к кронштейнам рамы поз.23, используя спецвинты поз. 50, шайбы Ø8 поз.44, гайки М8 со стопорным кольцом поз.41. На гайки надеть колпачки пластмассовые большие поз.49. Установить в опоры поз.15,16 и в торцы штанги поз. 13 заглушки квадратные поз.22 в соответствии с рисунками. Присоединить к опорам поз.15,16 — штангу опоры поз.13 используя винты М6х35 поз.34, М6х30 поз.33, шайбы Ø6 поз.43 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.40. На гайки надеть колпачки пластмассовые малые поз.48.

| Спецвинт | Спецвинт |
| --- | --- |
| М6х18 | М6х18 |
| М6х35 | М6х35 |

| М6х35 | М6х30 | Рег. ножка 3 места | М6х30 |  | М6х35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- случае неровного пола в штангу опоры поз.13 ввернуть ножки регулируемые поз. 28 через шайбу стопорную поз.46 и гайку М8 ГОСТ поз.42.

| 7. Присоединить | газлифты | поз.24 к |  | Нанести смазку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| осям механизма на раме штоком (тонким |  |  |
| стержнем) вниз, в соответствии с рисунками. |  |  |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | НАНЕСТИ | НА ОСИ |  |  |
| СМАЗКУ | поз.25. | Закрепить | используя |  |  |

шайбы Ø6х18 поз.43 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.40.

Каркас кровати «Гранда»	7

  - Присоединить к боковинам короба собранную раму кровати,

закрепив механизмы подъёма, используя винты М8х35 поз.38, шайбы Ø8х18 поз.44 и гайки М8 со стопорным кольцом поз.41.

- Привести каркас рамы в вертикальное положение, произвести замер зазора между боковыми панелями короба поз.164,165 и каркасом кровати. Зазоры должны быть равны. В случае разницы зазоров произвести их выравнивание путем сдвига верхней точки каркаса рамы в сторону максимального зазора. Достичь равномерных зазоров.

Произвести регулировку фиксатора поз.128 смещая его по продольному пазу в уголке поз.127 до обеспечения соосного вхождения фиксатора поз.128 в пружину поз.123. Отрегулировать глубину вхождения рамы кровати в короб (шиты декоративные и боковины на одной глубине) благодаря резьбе на фиксаторе поз.128. Если фиксация рамы в вертикальном положении не происходит, открутить гайки поз.135, удалить одну шайбу поз.138, собрать узел вновь.

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ

- Установить шарнир бортика поз.14 в бортик поз.9 и стойки поз.12, используя винты М6х25 поз.32 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.40. Закрепить стойки поз.12 к раме кровати используя винт М6х30 поз.33, гайку М6 со

стопорнымкольцом

поз.40. Регулировка усилия складывания бортика производится

затяжкой или ослаблением винта и

гайкивцентре

правильно	неправильно

- МОДЕЛИ 1400 ОТСУТСТВУЕТ

шарниров. Установить на раму кровати задней поз.2 держатель матраса поз.17, использовав винты М6х50 поз.36 шайбу Ø6х18 поз.43 и гайку М6 со стопорным кольцом поз.40. Установить упор матраса поз.18 на противоположной стороне бортика кровати, используя винты М6х30 поз.33, гайки М6 со стопорным кольцом поз.40. На гайки надеть колпачки пластмассовые малые поз.48. Присоединить щиты декоративные поз.160,161 к раме кровати в восьми точках в соответствии с рисунком, используя винт М6х14 поз.29 и шайбу толстую поз.45. Шайбу подложить под головку винта обязательно, для предотвращения повреждения

Каркас кровати «Гранда»	8

декоративных щитов кровати. Привести кровать в вертикальное положение. Последующей регулировкой щитов обеспечить зазоры между стенками короба и щитами декоративными — 5 мм, между панелью нижней и щитами декоративными

— 10 мм. Регулировку щитов произвести следующим образом: привести кровать в горизонтальное положение, ослабить винты М6х14 поз.29. Сместить декоративные щиты в необходимом направлении. Затянуть винты М6х14 поз.29. При необходимости повторить операцию выравнивания. Окончательно закрепить декоративные щиты на раме, используя саморезы  4х16 поз.174 (входящие в комплект короба).

- Собрать латофлексы поз.19 с латодержателями поз.20 и

установить на раму кровати. Латодержатели должны входить в отверстия зацепами полностью (до щелчка).

  - Привести каркас кровати в поднятое состояние. Присоединить свободные концы газлифтов поз.24

- осям  кронштейнов  на  коробе,

ПРЕ ДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСТИ НА ОСИ СМАЗКУ слегка покачивая

| каркас | кровати. | Закрепить |  |
| --- | --- | --- | --- |
| используя шайбы Ø6х18 поз.43 и |  |
| гайки М6 со стопорным кольцом | Нанести смазку |
| поз.40. |  |  |  |  |
| 13. | Опробовать | работу |  |

механизма. При поднятии рамы кровати

- вертикальное положение и надавливании, механизм должен защёлкнуться и надёжно удерживать раму в этом положении. При повторном надавливании до упора на раму кровати в области расположения механизма, механизм должен отсоединить фиксатор, закреплённый на раме, а рама перейти в приоткрытое положение. В случае отсутствия срабатывания механизма, проверить регулировку механизма фиксации.

  - Разметить места установки шурупов поз.51 на кожухах поз.26,27 в соответствии с эскизом, проколов отверстия. Приложить кожух левый поз.27 к механизму, установленному слева. Кожух располагать так, чтобы он опирался на наклонную и верхнюю кромки механизма. Завернуть шурупы поз.51 в размеченных местах до упора. Ту-же операцию произвести с кожухом правым поз.26.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МАТРАСА КРОВАТИ ОТ 100 ДО 200мм.

ВНИМАНИЕ! В положении «РАЗЛОЖЕНО» проверить лёгкость работы перекидной опоры. В положении «РАЗЛОЖЕНО» опора должна находиться в крайнем

положении между полом и декоративными щитами. Перед переводом в положение «СЛОЖЕНО» опору повернуть в положение над матрасом, до упора в него.

Каркас кровати «Гранда»	9

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИИ ПРИСТАВНОГО СТОЛА МАЛОГО ПРОИЗВЕСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

|  |  | (Используется только при сборке Гранда. Модель 1600) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | К | перемычке | поз.64 |  |  |  |  |  |
| присоединить штанги | поз.62,63, |  |  |  |  |  |
| используя шайбы стопорные поз.79 |  |  |  |  |  |
| и | винты | М6х30 | поз.73 | в |  |  |  |  |  |
| соответствии | с | рисунком. | Во |  |  |  |  |  |
| встроенные гайки штанг поз.62,63 |  |  |  |  |  |
| ввернуть до | упора | ножки поз.70, | 76 |  |  |  |
| предварительно навинтив гайки М8 |  |  |  | 79 |
|  | 70 |  |  |
| ГОСТ поз.76 и надев на стержни |  |  |  |
| ножек шайбы стопорные поз.79. |  |  |  |  |  |  |

- Ко второй перемычке поз.64 присоединить ноги поз.65, используя шайбы стопорные поз.79 и винты М6х30 поз.73 в соответствии с рисунком. Во встроенные гайки ног поз.65 ввернуть до упора ножки поз.70, предварительно навинтив

| гайки М8 | ГОСТ | поз.76 | и | надев на | 83 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стержни | ножек | шайбы | стопорные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  | 76 | 79 |
| поз.79. | В | ноги | поз.65 | вставить |  |  |  |  |

заглушки 20х20 поз.83 в соответствии с рисунком. После окончательной сборки стола отрегулировать ножки поз.70, установленные в данном пункте и п.1. Затянуть гайки поз.76 таким образом, чтобы шайбы поз.79 оказались прижаты к ногам поз.65 и штангам поз.62,63.

73

73

- В тяги-уголки поз.68 вставить заглушки 10х20 поз.82, расширив подрезанием места прохождения спецвинтов. К штангам поз.66,67 присоединить штангу поз.61, штангу поз.60, разместив её так чтобы длинный конец штанги располагался с левой стороны для расположения стола справа (для расположения стола слева необходимо развернуть штангу поз.60 как указанно на рисунке). К штангам поз.66,67 присоединить тяги-уголки поз.68. Для сборки использовать винты М6х40 поз.74, шайбы  6х18 поз.77, гайки М6 со стопорным кольцом поз.75. В торцы штанг поз.66,67 вставить заглушки 20х20 поз.83.

| Сборка подстолья для | Сборка подстолья для |
| --- | --- |
|  | правого расположения |
| левого расположения |  |

Расположение штанги

Каркас кровати «Гранда»	10

- Соединить узлы, собранные в пунктах 1,2,3 друг с другом следующим образом: установить шарнир поз.69 в отверстия труб в соответствии с рисунком. Закрепить, используя винт М6х25 поз.72, гайку М6 со стопорным кольцом поз.75. На гайки нижних шарниров надеть колпачки малые поз.84.

Присоединить собранную конструкцию к коробу с помощью - винтов конфирматов поз.85.

- Присоединить к раме кровати через 2 шайбы пластмассовые Ø10,5х18 поз.78 конец тяги-уголка поз.68, соединив его с помощью спецвинта поз.80(14,5мм).

  - середине присоединить к штанге центральной через шайбу пластмассовую Ø10,5х18 поз.78 тягу-уголкок поз.68, соединив его с помощью спецвинта поз.81 (12,5мм).

- МОДЕЛИ 1400 ОТСУТСТВУЕТ

Каркас кровати «Гранда»	11

- Установить столешницу поз.71 на раму стола, разместив её симметрично выпилам щитам декоративным кровати, обеспечив прилегание к декоративному щиту. Закрепить используя саморезы  4х16 поз.86.

Вид снизу

| Кровать сложена | Кровать разложена |
| --- | --- |

Каркас кровати «Гранда»	12

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИИ ПРИСТАВНОГО ДИВАНА МАЛОГО ПРОИЗВЕСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

(Используется только при сборке Гранда. Модель 1600)

    - Соединить раму дивана малого переднюю поз.90 с рамой дивана малого задней поз.91 с помощью соединителей поз.95, винтов М6х30 поз.101 шайб  6х18 поз.106 и гаек М6 со стопорным кольцом поз.104.

- Расположить упоры поз.93, 94 уголками для крепления к коробу встречно и со смещением вверх, и соединить их с тягой дивана малого поз.92 при помощи шарниров поз.96, используя винты М6х25 поз.100, гайки М6 со стопорным кольцом поз.104. На 8 гаек, расположенных ближе к полу, надеть колпачки малые поз.109. Раму дивана, собранную по предыдущему пункту, присоединить к тяге поз.92, используя шарнир поз.96, винты М6х50 поз.103 в паре с шайбами  6х18 поз.106, винты М6х25 поз.100 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.104. На раму дивана установить заглушки поз.114, две сверху и одну снизу, слева и справа в соответствии с рисунками.

  - Присоединить собранный каркас дивана к коробу с помощью винтов — конфирматов поз.115.

  - Собрать латофлексы поз.98 с латодержателями поз.99 и установить на раму дивана. Латодержатели должны входить в отверстия зацепами полностью (до щелчка).

Каркас кровати «Гранда»	13

- Надеть на матрас наматрасник и прикрепить его на каркас дивана приставного. Надеть чехол на полученную сборку и закрепить его. В тяги-уголки поз.97 вставить заглушки 10х20 поз.113, предварительно расширив подрезанием места прохождения спецвинта. Присоединить тяги-уголки к дивану через чехол с помощью винтов М6х40 поз.102, шайб  6х18 поз.106, гаек М6 со стопорным кольцом поз.104. Присоединить тягу-уголок поз.97 к пластине механизма кровати через шайбу пластмассовую Ø10,5х18 поз.108, использовав спецвинт поз.112 (27,5мм), шайбу Ø8х18 поз.107 и гайку М8 со стопорным кольцом поз.105. Надеть на гайку колпачок большой поз.110. Противоположную сторону дивана присоединить через тягу-уголок к центральной перемычке через шайбу пластмассовую Ø10,5х18 поз.108, закрепив их используя спецвинт поз.111 (12,5мм).

  - МОДЕЛИ 1400 ОТСУТСТВУЕТ

| Кровать сложена | Кровать разложена |
| --- | --- |

Каркас кровати «Гранда»	14

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИИ ПРИСТАВНОГО ДИВАНА БОЛЬШОГО ПРОИЗВЕСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

  - Соединить раму дивана большого переднюю поз.180 с рамой дивана большого задней поз.181 с помощью соединителей поз.185, винтов М6х30 поз.192 шайб  6х18 поз.198 и гаек М6 со стопорным кольцом поз.196.

    - Расположить упоры поз.183, 184 уголками для крепления

- коробу встречно и со смещением вверх. Один из упоров поз.183 разместить по центру. Соединить их с тягой дивана большого поз.182 при помощи шарниров поз.187, используя винты М6х25 поз.191, гайки М6 со стопорным кольцом поз.196. На 8 гаек, расположенных ближе к полу, надеть колпачки малые поз.201. На раму дивана, собранную по предыдущему пункту, установить штангу рамы поз.186, используя винты М6х35 поз.193, шайбы  6х18 поз.198, гайки М6 со стопорным кольцом поз.196. Раму дивана с закрепленной штангой присоединить к тяге поз.182, используя шарнир поз.187, винты М6х50 поз.195 в паре с шайбами  6х18 поз.198 , винты М6х25 поз.191 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.196. На раму дивана установить заглушки поз.205, пять сверху и две снизу, в соответствии с рисунками.

Штангу расположить сверху

3. Присоединить собранный каркас дивана к коробу с помощью винтов — конфирматов поз.206.

4. Собрать латофлексы поз.189 с латодержателями поз.190 и установить на раму дивана. Латодержатели должны входить в отверстия зацепами полностью (до щелчка).

Каркас кровати «Миральди»	15

- Надеть на матрас наматрасник и прикрепить его на каркас дивана приставного. Надеть чехол на полученную сборку и закрепить его. В тяги-уголки поз.188 вставить заглушки 10х20 поз.204, предварительно расширив подрезанием места прохождения через заглушку спецвинта поз. 203. Присоединить тяги-уголки к дивану через чехол с помощью винтов М6х40 поз.194, шайб  6х18 поз.198, гаек М6 со стопорным кольцом поз.196. Свободный конец тяги уголка присоединить поз.188 к пластинам механизма кровати через шайбу пластмассовую Ø10,5х18 поз.200, использовав спецвинт поз.203, шайбу Ø8х18 поз.199 и гайку М8 со стопорным кольцом поз.197. Надеть на гайку колпачок большой поз.202.

- МОДЕЛИ 1400 ОТСУТСТВУЕТ

Кровать сложена	Кровать разложена

Каркас кровати «Гранда»	16

УСТАНОВКА РЕМНЕЙ ФИКСАЦИИ МАТРАСА

  - Соединить гнездо Фастекс поз. 154 с кронштейнами на одной стороне рамы кровати, используя ремень короткий поз. 151 и пряжку пластиковую поз. 152. Схема продевания ремня изображена на эскизе.

Пряжку ремня Фастекс располагать на задней раме

- соответствии с рисунком.

ПРИТЯЖКА РЕМНЯ

ФАСТЕКС

- Соединить зацеп Фастекс поз. 153 с кронштейнами на противоположной стороне рамы кровати, используя ремень длинный поз. 150 и пряжку пластиковую поз. 152. Схема продевания ремня изображена на эскизе.

- Уложить матрас на раму кровати. Соединить соответствующие зацепы и гнёзда Фастекс. Отрегулировать длину ремней.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЩИНА БОКОВИН КОРОБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 22ММ.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии — 1год. Срок эксплуатации изделия — не менее 10 лет.

Основным условием увеличения срока эксплуатации мебели является неукоснительное соблюдение требований по уходу за мебелью.

Требования по уходу за кроватью

Избегать попадания прямых солнечных лучей на ткань обивки. Не отбеливать ткань. Не использовать абразивные моющие средства и растворители на основе нефтепродуктов для чистки кровати. Располагать кровать не ближе 30-40 см от отопительных приборов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ДЕТАЛИ КАРКАСА КРОВАТИ

| поз. | Наименование | Количес | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тво, шт |  |

Каркас кровати «Гранда»	17

- Рама кровати передняя

- Рама кровати задняя

- Штанга продольная

- Штанга поперечная изголовья

- Штанга поперечная изножья

- Центральная штанга стола (для модели 1600)

- Центральная штанга дивана (для модели 1600)

- Центральная штанга кровати (для модели 1400)

- Бортик подвижный

- Механизм подъёма правый

- Механизм подъёма левый

- Стойка бортика

- Штанга опоры

- Шарнир бортика

- Опора левая

- Опора правая

- Держатель матраса

- Упор матраса малый

- Латофлекс

- Латодержатель

- Отбойник

| 22. | Заглушка 20х20 | Гранда 1400 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гранда 1600 |

- Кронштейн рамы

- Газлифт

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

26

52

7

4

8

2

2

Каркас кровати «Гранда»	18

| 25. | Смазка |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Кожух правый |  | 1 |
| 27. | Кожух левый |  | 1 |
| 28. | Ножка регулируемая |  | 3 |
| 29. | Винт М6х14 полукруглая головка, шлиц | 8 |
| 30. | Винт М6х18 (потайная головка) | 4 |
| 31. | Винт М6х20 | Гранда 1400 | 4 |
|  | (пл.головка) | Гранда 1600 | 8 |
| 32. | Винт М6х25 (пл.головка) | 8 |
| 33. | Винт М6х30 (пл.головка) | 18 |
| 34. | Винт М6х35 (пл.головка) | 5 |
| 35. | Винт М6х35 (потайная голова) | 2 |
| 36. | Винт М6х50 (пл.головка) | 2 |
| 37. | Винт М8х20 (пл.головка) | 8 |
| 38. | Винт М8х35 (пл.головка) | 10 |
| 39. | Винт М8х40 (пл.головка) | 4 |
| 40. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 45 |
| 41. | Гайка М8 со стопорным кольцом | 24 |
| 42. | Гайка М8 ГОСТ |  | 3 |
| 43. | Шайба 6х18 |  | 21 |
| 44. | Шайба 8х18 |  | 24 |
| 45. | Шайба толстая |  | 8 |
| 46. | Шайба стопорная Ø8 | Гранда1400 | 7 |
|  |  | Гранда 1600 | 11 |
| 47. | Шайба 10,5х18 пластмассовая | 2 |
| 48. | Колпачок пластмассовый малый | 10 |
| 49. | Колпачок пластмассовый большой | 8 |
| 50. | Спецвинт |  | 2 |
| 51. | Шуруп-саморез |  | 12 |
|  | Ключ гаечный накидной |  | 1 |
|  | Ключ гаечный рожковый | 1 |
|  | Ключ шестигранный Г-образный 4мм | 1 |
|  | Ключ шестигранный Г-образный 5мм | 1 |
|  | Ключ шестигранный Г-образный 6мм | 1 |
|  | Упаковка |  | 1 |
|  | Инструкция по сборке |  | 1 |

поз.

ДЕТАЛИ СТОЛА МАЛОГО

Наименование	Количество, шт

Внешний вид

Каркас кровати «Гранда»

19

| 60. | Штанга верхняя передняя | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Штанга верхняя задняя | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Штанга боковая нижняя левая | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Штанга боковая нижняя правая | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Перемычка | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Нога | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Штанга боковая верхняя левая | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Штанга боковая верхняя правая | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Тяга-уголок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Шарнир | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Ножка | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Столешница | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Винт М6х25 (пл.головка) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Винт М6х30 (пл.головка) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Винт М6х40 (пл.головка) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Гайка М8 ГОСТ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Шайба 6х18 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Шайба 10,5х18 пластмассовая | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Шайба стопорная | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Спецвинт Ø10х14,5хМ8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Спецвинт Ø10х12,5хМ8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Заглушка 10х20 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Заглушка 20х20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Колпачок пластмассовый малый | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Винт-конфирмат 7х50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Саморез 4х16 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЛИ ДИВАНА МАЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поз. | Наименование | Количество, шт | Внешний вид |

Каркас кровати «Гранда»	20

| 90. | Рама дивана малого передняя | 1 |
| --- | --- | --- |
| 91. | Рама дивана малого задняя | 1 |
| 92. | Тяга дивана малого | 1 |
| 93. | Упор левый | 1 |
| 94. | Упор правый | 1 |
| 95. | Соединитель | 2 |
| 96. | Шарнир в сборе | 4 |
| 97. | Тяга-уголок | 2 |
| 98. | Латофлекс | 7 |
| 99. | Латодержатель | 14 |
| 100. | Винт М6х25 (пл.головка) | 12 |
| 101. | Винт М6х30 (пл.головка) | 8 |
| 102. | Винт М6х40 (пл.головка) | 4 |
| 103. | Винт М6х50 (пл.головка) | 4 |
| 104. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 28 |
| 105. | Гайка М8 со стопорным кольцом | 1 |
| 106. | Шайба 6х18 | 16 |
| 107. | Шайба 8х18 | 1 |
| 108. | Шайба 10,5х18 пластмассовая | 2 |
| 109. | Колпачок пластмассовый малый | 8 |
| 110. | Колпачок пластмассовый большой | 1 |
| 111. | Спецвинт Ø10х12,5хМ8 | 1 |
| 112. | Спецвинт Ø10х27,5хМ8 | 1 |
| 113. | Заглушка 10х20 | 6 |
| 114. | Заглушка 20х35 | 6 |
| 115. | Винт-конфирмат 7х50 | 2 |

|  |  | ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поз. |  | Наименование | Количество, шт | Внешний вид |
| 120. | Корпус |  | 1 |  |
| 121. | Трубка |  | 1 |  |

Каркас кровати «Гранда»	21

| 122. | Держатель | 1 |
| --- | --- | --- |
| 123. | Пружина | 1 |
| 124. | Накладка | 1 |
| 125. | Толкатель | 1 |
| 126. | Пружина | 1 |
| 127. | Уголок | 1 |
| 128. | Фиксатор | 1 |
| 129. | Втулка | 1 |
| 130. | Винт М6х16 (прямой шлиц) | 1 |
| 131. | Винт М6х30 (пл.головка) | 2 |
| 132. | Винт М6х35 (пл.головка) | 6 |
| 133. | Винт М6х40 (пл.головка) | 5 |
| 134. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 7 |
| 135. | Гайка М8 ГОСТ | 2 |
| 136. | Гайка стяжная сквозная | 4 |
| 137. | Шайба 6х18 стальная | 6 |
| 138. | Шайба толстая | 2 |
| 139. | Шайба стопорная | 2 |
| 140. | Заглушка прямоугольная | 1 |
| 141. | Колпачок пластмассовый малый | 1 |
| 142. | Уголок | 2 |
| 143. | Магнит | 1 |
| 144. | Держатель магнита | 1 |
| 145. | Шуруп 4х16 | 2 |
| 146. | Вставка резиновая | 1 |

ДЕТАЛИ ФИКСАЦИИ МАТРАСА

| 150. | Ремень длинный |
| --- | --- |
| 151. | Ремень короткий |
| 152. | Пряжка пластиковая |
| 153. | Зацеп Фастекс |
| 154. | Гнездо Фастекс |

ДЕТАЛИ КОРОБА

2

2

4

2

2

Каркас кровати «Гранда»	22

| поз. | Наименование | Размеры, мм | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гранда- | Гранда- |  |
|  |  |  |  | шт |
|  |  | ЛОНГА 1400 | ЛОНГА 1600 |  |
| 160. | Щит декоративный | 16х1063х1477 | 16х1063х1677 | 1 |
|  | Левый |  |  |  |
| 161. | Щит декоративный | 16х1063х1477 | 16х1063х1677 | 1 |
|  | Правый |  |  |  |
| 162. | Панель верхняя | 22х2180х402 | 1 |
| 163. | Панель нижняя | 22х2180х402 | 1 |
| 164. | Боковина левая | 22х1492х400 | 22х1692х400 | 1 |
| 165. | Боковина правая | 22х1492х400 | 22х1692х400 | 1 |
| 166. | Стенка задняя левая | 16х1068х1492 | 16х1068х1692 | 1 |
| 167. | Стенка задняя правая | 16х1068х1492 | 16х1068х1692 | 1 |
| 168. | Упор | 22х331х35 | 1 |
| 169. | Винт М6х40 |  |  | 2 |
|  | (пл.головка) |  |  |  |
| 170. | Опора со штырём |  | 55х15 | 6 |
| 171. | Винт-конфирмат |  | 7х70 | 30 |
| 172. | Шкант |  | 8х30 | 13 |
| 173. | Гайка стяжная |  |  | 2 |
|  | сквозная |  |  |  |
| 174. | Саморез |  | 4х16 | 59 |

|  | ДЕТАЛИ ДИВАНА БОЛЬШОГО |
| --- | --- |
| поз. | Наименование | Количество, шт |
| 180. | Рама дивана большого передняя | 1 |
| 181. | Рама дивана большого задняя | 1 |
| 182. | Тяга дивана большого | 1 |
| 183. | Упор левый | 2 |
| 184. | Упор правый | 1 |

Внешний вид

Внешний вид

| Каркас кровати «Гранда» | 23 |
| --- | --- |

| 185. | Соединитель | 2 |
| --- | --- | --- |
| 186. | Штанга рамы | 1 |
| 187. | Шарнир в сборе | 6 |
| 188. | Тяга-уголок | 2 |
| 189. | Латофлекс | 14 |
| 190. | Латодержатель | 28 |
| 191. | Винт М6х25 (пл.головка) | 18 |
| 192. | Винт М6х30 (пл.головка) | 8 |
| 193. | Винт М6х35 (пл.головка) | 2 |
| 194. | Винт М6х40 (пл.головка) | 4 |
| 195. | Винт М6х50 (пл.головка) | 6 |
| 196. | Гайка М6 со стопорным кольцом | 36 |
| 197. | Гайка М8 со стопорным кольцом | 2 |
| 198. | Шайба 6х18 | 20 |
| 199. | Шайба 8х18 | 2 |
| 200. | Шайба 10,5х18 пластмассовая | 2 |
| 201. | Колпачок пластмассовый малый | 12 |
| 202. | Колпачок пластмассовый большой | 2 |
| 203. | Спецвинт Ø10х27,5хМ8 | 1 |
| 204. | Заглушка 10х20 | 6 |
| 205. | Заглушка 20х35 | 7 |
| 206. | Винт-конфирмат 7х50 | 3 |

Каркас кровати «Гранда»	24

Рассверловка боковин

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЩИНА БОКОВИН КОРОБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 22ММ.

Каркас кровати «Гранда»	25

| Каркас кровати «Гранда» | 26 |
| --- | --- |

Схема установки футорок

Места присадки короба к стене

Каркас кровати «Гранда»	27