К статье «Производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности»

Пример

Краткая структура Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности

[Основная часть]

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИИИ

(Раздел включает подробную информацию о пользователе ИИИ, в т.ч. информацию (сведения) об имеющихся ИИИ с указанием их вида, типа, назначения и категории по степени радиационной опасности с указанием заводских (серийных) номеров и дат выпуска ИИИ, видов выполняемых работ.)

РАЗДЕЛ II
СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИИИ

ГЛАВА 1
СТРУКТУРА И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИИИ

(Глава включает:

краткое описание организационной структуры организации – пользователя ИИИ, в соответствии с которой прослеживается иерархия отчетности;

информацию о функциях, штатной и фактической численности структурных подразделений пользователя ИИИ, которые непосредственно осуществляют обращение с ИИИ, включая сведения о количестве лиц, отнесенных к категории «персонал»;

информацию о функциях, штатной и фактической численности структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, либо информация о функциях лица, ответственного за радиационную безопасность;

информацию о наличии и подчиненности лиц, назначенных ответственными за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу ИИИ, техническое состояние ИИИ, организацию сбора, хранения и сдачи радиоактивных отходов.)

ГЛАВА 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Глава содержит распределение ответственности за процессы (процедуры) обеспечения радиационной безопасности на протяжении всего жизненного цикла ИИИ – от заказа, приобретения, поставки до списания, возврата изготовителю (производителю) или продавцу (поставщику) в соответствии с условиями договора либо передачи на договорной основе на переработку, долговременное хранение или захоронение.)

ГЛАВА 3
ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕРКА (ОЦЕНКА) ЗНАНИЙ И ИНСТРУКТАЖ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПУСК ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ С ИИИ

(В главу вносят следующие сведения:

перечень ЛПА пользователя ИИИ, обеспечивающих радиационную безопасность и (или) описывающих процессы (процедуры) выполнения работ с ИИИ, порядок ознакомления с ними персонала;

перечень категорий работников (ответственных лиц и персонала) пользователя ИИИ, подлежащих обучению и проверке знаний по вопросам радиационной безопасности;

порядок обучения, оценки знаний и инструктажа работников пользователя ИИИ по вопросам радиационной безопасности, а также мероприятия, направленные на формирование и поддержание необходимого уровня их культуры безопасности;

требования к количеству, составу и квалификации (знаниям, умениям и опыту) персонала, необходимых для безопасного и качественного выполнения работ с ИИИ во всех режимах, а также выполнения действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагирования в случае радиационной аварии и радиационного инцидента;

порядок допуска персонала к работе с ИИИ.)

РАЗДЕЛ III
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ)

(В главе описываются:

объекты производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности (ИИИ, персонал, процессы или процедуры) с указанием периодичности контроля; в число процессов (процедур), являющихся объектом производственного контроля, могут входить: радиационный контроль, техническое обслуживание, диагностирование (испытания эксплуатационных параметров) радиационных устройств, проведение контроля качества радиационных устройств согласно программам контроля качества, ежедневная проверка исправности ИИИ с регистрацией результатов в контрольно-технических журналах – для регистрации выявленных неисправностей по результатам проверки персоналом перед началом работы с ИИИ;

методы и процедуры проведения производственного контроля в рамках выполняемого вида работ с указанием исполнителей – таковыми могут быть измерения и (или) испытания (в т.ч. в рамках системы радиационного контроля), проверка правильности эксплуатации оборудования (радиационных устройств, средств измерений), соблюдения объема и периодичности выполнения мероприятий, опрос лиц, ответственных за выполнение отдельных процессов (процедур) в рамках определенного вида работ с ИИИ;

порядок ведения документации по результатам производственного контроля с указанием лиц, ответственных за ее оформление и хранение.)

ГЛАВА 5
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Глава содержит порядок выработки и оценки эффективности корректирующих мероприятий, организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности.)

[Приложения]

Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

(Лист предназначен для регистрации факта ознакомления работников пользователя ИИИ с Порядком).

Приложение 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)

(Лист предназначен для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в Порядок).

Приложение 3

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ (ДОПОЛНЕНИЯМИ)

(Лист предназначен для регистрации факта ознакомления работников пользователя ИИИ с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в Порядок).

К статье «О проекте приказа о допуске к работе»

Пример

Вариант приказа о допуске к самостоятельной работе

ПРИКАЗ (номер приказа)

(дата приказа)

О допуске к самостоятельной работе

(фамилия, инициалы работника) по профессии слесарь-ремонтник

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (в ред. от 29 мая 2020 г.), в связи с успешным прохождением (фамилия, инициалы работника) стажировки и первичной проверки знаний по вопросам охраны труда по профессии слесарь-ремонтник

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к самостоятельной работе (фамилия, инициалы) по профессии слесарь-ремонтник с момента подписания настоящего приказа.

2. Секретарю приемной (фамилия, инициалы) обеспечить доведение настоящего приказа под роспись до (фамилия, инициалы работника) и его непосредственного руководителя (должность, фамилия, инициалы).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, фамилия, инициалы).

Директор	(подпись)	(фамилия, инициалы)

С приказом ознакомлены:

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Окончание. Начало в  № 9 за 2020 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Внутренний аудит СУОТ

Приложение А

(обязательное)

Обязанности внутренних аудиторов

А.1. Аудитор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством об охране труда, Политикой в области ОТ, Положением о СУОТ.

А.2. Аудитор обязан:

соблюдать действующее законодательство;

разрабатывать рабочие документы для проведения аудита;

планировать и организовывать работу при проведении аудита;

обеспечивать объективность и достоверность результатов аудита;

документировать результаты аудита;

поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов, относящихся к аудиту;

формировать отчет о несоответствиях по внутреннему аудиту;

своевременно информировать уполномоченного в соответствии с СУОТ о повторяющихся несоответствиях;

быть беспристрастным и свободным от влияний, которые могли бы сказаться на его объективности;

не оставлять без внимания любую информацию, которая может повлиять на результаты аудита или требует более тщательной проверки;

обеспечивать конфиденциальность полученной информации;

соблюдать этические нормы;

быть сдержанным, уравновешенным, доброжелательным.

2. Аудитор несет ответственность за:

качественное проведение внутреннего аудита;

идентификацию всех выявленных несоответствий;

оформление отчета о несоответствиях по внутреннему аудиту;

неквалифицированное и недобросовестное выполнение своих обязанностей;

неправильное толкование предоставленных ему прав;

необъективность и недостоверность представленной информации;

разглашение информации, полученной в процессе аудита;

превышение своих полномочий.

3. Аудитор имеет право:

знакомиться с необходимой документацией.

общаться с работниками посещаемого объекта.

запрашивать у сторонних организаций дополнительную информацию, необходимую для аудита.

прекращать аудит в случае оказания на него давления или противодействия со стороны работников подразделения, поставив об этом в известность уполномоченного в соответствии с СУОТ.

Приложение Б

(обязательное)

Программа подготовки внутренних аудиторов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Номер темы | Наименование темы | Количество часов (академических) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний аудит | 3,0 |
| 2 | Законодательные и другие требования | 0,5 |
| 3 | Политика в области ОТ | 0,25 |
| 4 | Идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей | 1,0 |
| 5 | Цели, планирование, управление рисками | 0,25 |
| 6 | Лидерство, обязанности, ответственность и права | 0,25 |
| 7 | Обучение, осведомленность и компетентность | 0,5 |
| 8 | Коммуникации | 0,25 |
| 9 | Документированная информация | 0,25 |
| 10 | Планирование и управление деятельностью | 0,5 |
| 11 | Оценивание пригодности | 0,25 |
| 12 | Улучшение. Анализ со стороны руководства | 0,5 |
| 13 | Проверка знаний на допуск к проведению внутренних аудитов | 0,5 |
| Итого | 8,0 |

Примечание – один академический час составляет 40 астрономических минут.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Внутренний аудит

1.1. Введение в аудит

Термины и определения.

Цели аудита.

Виды аудитов. Особенности аудитов.

Деятельность по проведению аудита.

Документы, записи.

1.2. Аудитор. Роль, ответственность и квалификация

Требования к компетентности аудитора.

Личные качества аудитора.

Ответственность и права аудитора.

Руководитель команды аудиторов. Ответственность и права руководителя команды аудиторов.

1.3. Планирование и подготовка к аудиту

Составление программы проведения аудитов.

Определение целей, области действия и критериев аудита.

Назначение аудиторов.

Подготовка рабочих документов.

1.4. Проведение аудита.

Проведение анализа документов.

Свидетельства аудита.

Методы и средства, используемые при сборе информации.

1.5. Отчет о несоответствиях. Устранение несоответствий

Содержание отчета о несоответствиях.

Устранение несоответствий. Планы корректирующих мероприятий.

2. Законодательные и другие требования

Термины и определения.

Изменения в законодательстве об ОТ.

Методология управления по циклу PDCA.

Документы, записи, несоответствия.

3. Политика в области ОТ

Основные требования к политике в области ОТ.

Документы, записи, несоответствия.

4. Идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей

Термины и определения.

Обзор методик оценки рисков.

Исходная информация для идентификации опасностей и оценки рисков.

Оформление результатов оценки рисков.

Решения по результатам оценки рисков и оценка возможностей.

Документы, записи, несоответствия.

5. Цели, планирование, управление рисками

Определение целей в области ОТ.

Требования к целям в области ОТ.

Планирование по ОТ.

Управление рисками.

Документы, записи, несоответствия.

6. Лидерство, обязанности, ответственность и права

Распределение обязанностей, ответственности и прав.

Уполномоченный представитель в соответствии с СУОТ, его функции.

Документы, записи, несоответствия.

7. Обучение, осведомленность и компетентность

Термины и определения.

Компоненты обучения вопросам ОТ.

Документы, записи, несоответствия.

8. Коммуникации

Связи: внешние, внутренние.

Документы, записи, несоответствия.

9. Документированная информация

Иерархия документированной информации.

Требования к документированной информации.

Требования к управлению документированной информацией.

Документы, записи, несоответствия.

10. Планирование и управление деятельностью

Процедуры для управления деятельностью.

Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Несчастные случаи, несоответствия и корректирующие действия.

Документы, записи, несоответствия.

11. Оценивание пригодности

Элементы СУОТ, подлежащие мониторингу.

Что должны предусматривать процедуры для мониторинга и измерения результативности в области ОТ?

Предупреждающий и последующий мониторинги.

Методы, используемые для мониторинга.

Учет результатов мониторинга.

Оценка соответствия законодательству об ОТ.

Документы, записи, несоответствия.

12. Улучшение. Анализ со стороны руководства

Цель анализа функционирования СУОТ.

Планирование анализа функционирования СУОТ.

Исходная информация для анализа функционирования СУОТ.

Обеспечение постоянного улучшения.

Документы, записи, несоответствия.

13. Проверка знаний на допуск к проведению внутренних аудитов

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма журнала учета занятий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАНЯТИЙ

Первый лист

Учет посещаемости и успеваемости

| № п/п | Фамилия и инициалы | Профессия, должность | Дата занятий и номер темы | Подпись обучаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Второй лист

Учет прохождения учебного материала

| Дата занятий | Количество часов | Краткое содержание занятий | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение Г

(обязательное)

Форма программы проведения внутренних аудитов

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный в соответствии с СУОТ

___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____________ 20__ г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СУОТ НА 20__ г.

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Фамилия, инициалы аудитора | Срок проведения аудита (месяц или дата) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечания:

1. Аудиты в программе планируются помесячно без указания даты и отмечаются в соответствующей ячейке таблицы значком «Х».

2. Аудитор и конкретная дата проведения аудита назначаются решением инженера по охране труда при планировании мероприятий на очередной месяц, после этого фамилия и инициалы аудитора заносится в соответствующую строку программы проведения внутренних аудитов, информация о чем доводится до аудитора.

3. Инженер по охране труда за 10 дней до начала проведения аудита уточняет его цели, область и критерии с учетом текущей производственной деятельности, результатов предыдущих аудитов, проверок, предложений заинтересованных сторон, результатов управления рисками, и доводит до аудитора цели, область и критерии аудита.

Инженер по охране труда	___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ АУДИТОВ

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Основание для внепланового аудита (дата и номер приказа) | Фамилия, инициалы аудитора | Дата проведения внепланового аудита | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма распоряжения на проведение внутреннего аудита

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ___
от «____»_____________ 20___ г.
на проведение внутреннего аудита

|  | Вид аудита (ненужное зачеркнуть) | плановый |
| --- | --- | --- |
| (наименование структурного подразделения) |  | внеплановый |

Дата проведения аудита: «__»_____________ 20__ г.

Основание для проведения аудита: Программа проведения внутренних аудитов на 20__ г., утвержденная «__»_____________ 20__ г.

Цели аудита:

подтверждение того, что СУОТ поддерживается в рабочем состоянии;

подтверждение соответствия СУОТ установленным критериям;

оценка способности СУОТ обеспечить соответствие актам законодательства и ЛПА в области ОТ;

определение результативности функционирования СУОТ и взаимодействия всех ее элементов;

выработка предупреждающих и корректирующих действий с целью непрерывного совершенствования СУОТ;

определение направлений возможного улучшения СУОТ.

Критерии аудита:

1. Положение о СУОТ (указать разделы и подразделы):

2. НПА и ТНПА, распространяющиеся на деятельность структурного подразделения:

Аудитор(ы):

1.

2.

| Область аудита |
| --- |
| Время | Наименование мероприятий, рабочее место, виды деятельности и процессы |
| 9.30–11.00 | Проверка документации СУОТ и по ОТ отдела главного механика |
| 11.00–12.30 | Проверка документации СУОТ и по ОТ мастеров участков |
| 13.30–14.30 | Проверка рабочих мест транспортного участка |
| 14.30–16.00 | Проверка рабочих мест ремонтно-механического участка |

Уполномоченный в соответствии с СУОТ 	___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Ознакомлены:

Аудитор 	___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Руководитель структурного подразделения 	___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение Е

(обязательное)

Форма отчета о несоответствиях по внутреннему аудиту

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ СУОТ

|  |  |  | Вид аудита (ненужное зачеркнуть) | плановый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование структурного подразделения) |  | (дата аудита) |  | внеплановый |

| Установленное несоответствие | Срок устранения несоответствия |
| --- | --- |
| Номер несоответствия | Содержание несоответствия | Критерии (ссылки на требования разделов, подразделов Положения о СУОТ, пункты НПА, ТНПА и ЛПА) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Составил: |  |  |  | Ознакомлен: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аудитор |  |  |  | Руководитель структурного подразделения |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |

Приложение Ж

(обязательное)

Форма плана корректирующих мероприятий

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

__________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____________ 20__ г.

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СУОТ
структурного подразделения _____________________________

(наименование подразделения)

| К отчету по внутреннему аудиту СУОТ | Дата аудита «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

| Номер несоответствия по отчету | Наименование корректирующих мероприятий | Ответственный исполнитель | Ресурсы | Сроки выполнения мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель структурного подразделения 	___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Дата внесения изменений | Номер раздела, подраздела Методической инструкции «Внутренний аудит СУОТ» | Номера листов | Фамилия, инициалы лица, вносившего изменения | Подпись лица, вносившего изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аннулированных | новых |  |  |

Примерная инструкция по охране труда для машиниста трубоукладчика

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для машиниста, выполняющего работы по управлению трубоукладчиком при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, заправке горючими и смазочными материалами, регулированию рабочих механизмов на заданный режим работы, техническому обслуживанию, выявлению и устранению неисправностей в его работе.

2. К управлению, техническому обслуживанию и ремонту трубоукладчика допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую выполняемой работе профессию, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работники).

3. Работник обязан:

соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, инструкций по охране труда, других локальных правовых актов;

знать устройство и технические характеристики обслуживаемого им трубоукладчика; правила и инструкции по их эксплуатации, проведению технического обслуживания и текущего ремонта; правила дорожного движения (при передвижении по дорогам общего пользования); установленную сигнализацию; правила производства работ;

пройти инструктаж по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внимание на опасные факторы, особые условия на месте проведения работ, недопущение перегрузки трубоукладчика, правильность его установки, правильность строповки и зацепки грузов;

выполнять только входящую в его обязанности или порученную руководителем работу;

содержать в исправном состоянии и чистоте трубоукладчик, инвентарь, инструмент, а также средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии;

соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения и порядок действий при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать места их расположения;

в установленные сроки проходить периодические медицинские осмотры;

проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующей комиссии не реже одного раза в год;

заботиться о личных безопасности и здоровье (а также безопасности и здоровье окружающих) в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем при выполнении работы; содействовать ему в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

знать места расположения аптечек и уметь пользоваться их содержимым;

правильно применять СИЗ и средства коллективной защиты;

соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом; пищу принимать в оборудованных для этой цели помещениях.

4. Не допускается:

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические средства на рабочем месте или в рабочее время;

спать или отдыхать в помещениях, не предназначенных для отдыха;

курить в неустановленных местах.

5. В процессе работы на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

движущиеся транспортные средства, их подвижные части и другие машины и механизмы;

падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся грунты, опрокидывание машин, падение их частей;

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений;

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

повышенная влажность воздуха;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

нервно-психические перегрузки.

6. СИЗ выдаются работнику в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (см. таблицу 1).

Таблица 1. Нормы выдачи СИЗ для машиниста трубоукладчика (код профессии 8189-010)

| Наименование СИЗ | Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам или конструктивным особенностям | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | ЗМи | 12 |
| Сапоги резиновые (сапоги ПВХ) | ВМун200 | 12 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском (сапоги кирзовые с защитным подноском) | МпМун200 | 12 |
| Рукавицы комбинированные | Мп | До износа |
| Очки защитные | ЗП | До износа |
| Каска защитная |  | 24 |
| В холодный период года дополнительно: |  |  |
| костюм для защиты от пониженных температур и ветра | Тнв | 36 |
| подшлемник зимний |  | 24 |
| сапоги кирзовые утепленные с защитным подноском | Тн30Мун200 | 24 |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | Дежурный |

7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его или окружающих до ее устранения.

8. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. До начала работы проверить исправность СИЗ. Надеть СИЗ; одежду заправить так, чтобы не было свободно свисающих концов; застегнуть манжеты; надеть специальную обувь установленного образца, головной убор, защитную каску, застегнуть ее на подбородочный ремень. Работа в неисправных СИЗ не допускается.

10. Ознакомиться под роспись с решениями, предусмотренными в проекте производства работ (далее – ППР), и пройти инструктаж c учетом специфики выполняемых работ.

11. При выполнении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи (далее – ЛЭП) получить наряд-допуск.

12. Провести осмотр и проверку технического состояния трубоукладчика:

осмотреть механизмы, их крепление и тормоза, а также ходовую часть, тяговые устройства;

проверить наличие и исправность ограждений механизмов;

проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций стрелы и элементы ее подвески (канаты, растяжки, блоки, серги и т.п.), а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы;

осмотреть в доступных местах состояние канатов и их креплений на барабане, стреле, а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов;

осмотреть крюк и его крепление в обойме, а также петли и кольца подвески крюка;

проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности (концевых выключателей, указателей грузоподъемности в зависимости от вылета и наклона трубоукладчика, сигнального прибора, ограничителя грузоподъемности);

проверить исправность системы освещения, буферных фонарей и фар;

осмотреть систему привода, гибких шлангов, если они применяются, насосов и предохранительных клапанов, распределителей, гидромоторов, тормозных цилиндров, управляющих и регулирующих блоков, панелей, клапанов.

13. Осматривать трубоукладчик только при неработающих механизмах с проверкой необходимых блокировок, используя при этом переносную лампу напряжением не более 24 В.

14. Ознакомиться с местом проведения работ (рабочей зоной) трубоукладчика и границами создаваемой им опасной зоны, которые определены линейным руководителем работ. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места, а также из других опасных зон. В случаях, когда работник не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

15. Совместно со стропальщиком проверить соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру перемещаемого груза.

16. Перед пуском трубоукладчика в работу опробовать все механизмы на холостом ходу и проверить при этом исправность их действия, а также работу приборов и устройств безопасности, тормозов, гидросистемы, противовеса.

17. Обо всех выявленных недостатках доложить линейному руководителю работ. К работе приступать только после их устранения.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. Работник должен быть ознакомлен со значением сигналов, подаваемых в процессе работы трубоукладчика. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, обозначают знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

19. При размещении и эксплуатации трубоукладчика принимаются меры, предупреждающие его опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

20. Трубоукладчик устанавливается на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. При работе на свеженасыпанных грунтах слабой несущей способности, на уклонах необходимо следить, чтобы угол наклона машины не превысил значений, указанных в ППР.

21. Перемещение, установка и работа трубоукладчика вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в организационно-технологической документации и ППР.

22. При отсутствии соответствующих указаний в ППР минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор трубоукладчика принимается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор трубоукладчика

| Глубина выемки, м | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры трубоукладчика, м, для грунтов |
| --- | --- |
|  | песчаных | супесчаных | суглинистых | глинистых |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

23. Работы с применением трубоукладчика в охранной зоне действующей ЛЭП выполняются под непосредственным руководством линейного руководителя работ при наличии письменного разрешения организации – владельца ЛЭП и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

24. При обоснованном отсутствии возможности снятия напряжения с воздушной линии ЛЭП напряжением свыше 1000 В работа трубоукладчиков допускается в охранной зоне ЛЭП при условии выполнения следующих требований:

корпуса трубоукладчиков с механическим приводом, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземлителя;

расстояние от подъемной или выдвижной части трубоукладчика в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной ЛЭП должно быть не менее указанного в таблице 3.

Таблица 3. Расстояния от подъемной или выдвижной части трубоукладчика до находящейся под напряжением воздушной ЛЭП

| Напряжение воздушной линии, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | минимальное | минимально измеряемое техническими средствами |
| До 20 включительно | 2,0 | 2,0 |
| Свыше 20 до 35 включительно | 2,0 | 2,0 |
| Свыше 35 до 110 включительно | 3,0 | 4,0 |
| Свыше 110 до 220 включительно | 4,0 | 5,0 |
| Свыше 220 до 400 включительно | 5,0 | 7,0 |
| Свыше 400 до 750 включительно | 9,0 | 10,0 |
| Свыше 750 до 1150 включительно | 10,0 | 11,0 |

25. Работа трубоукладчика под неотключенными контактными проводами городского транспорта допускается при соблюдении расстояния между стрелой грузоподъемного крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

26. Перед включением механизмов перемещения груза убедиться, что в зоне перемещения нет посторонних лиц и дать предупредительный звуковой сигнал.

27. Входить на трубоукладчик и сходить с него во время работы механизмов передвижения, вращения или подъема не разрешается.

28. Груз перемещать только по сигналу стропальщика, кроме команды «Стоп», которая должна выполняться независимо от того, кем она подана.

29. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются по технологическим картам, определяющим порядок и требования безопасности при их ведении с учетом следующих требований:

не разрешается опускать груз в кузов транспортного средства, а также поднимать его при нахождении людей в кузове или кабине;

груз не перемещают при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле него во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

грузы стропуют в соответствии со схемами строповки. Для строповки груза, предназначенного к подъему, применяют приспособления для грузоподъемных операций, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей стропа и угла их наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

мелкоштучные грузы перемещают в специально предназначенной для этого таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов;

груз, масса которого неизвестна, перемещают только после определения его фактической массы;

крюк подъемного механизма устанавливают над грузом так, чтобы при подъеме исключалось косое напряжение грузового каната;

опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность его падения, опрокидывания или сползания. На место установки должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза производить равномерно, не нарушая установленных для складирования габаритов и не загромождая проходов. Груз в транспортные средства загружается таким образом, чтобы была обеспечена его удобная и безопасная строповка при разгрузке;

по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, его следует опустить;

трубоукладчиком грузы кантуют с использованием специальных приспособлений (кантователей) и в специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее составленной технологии, определяющей последовательность операции и указания по безопасности их производства;

при подъеме груз предварительно поднимают на высоту не более 200–300 мм, чтобы убедиться в правильности его строповки, отсутствии стропальщика в опасной зоне, обеспечении устойчивости машины и исправности тормозов лебедки; после этого его можно поднимать на необходимую высоту;

при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле должно быть не менее 500 мм;

перемещаемые в горизонтальном направлении грузы (грузозахватные приспособления) следует предварительно приподнять на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, автомобиля, не должно допускаться нахождение людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания или транспортным средством. Это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза.

30. Перед подъемом груза из траншеи и опусканием в нее следует предварительно убедиться путем опускания свободного (ненагруженного) крюка в том, что при его низшем положении на барабане останется не менее полутора витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством.

31. Необходимо внимательно следить за канатами. Работа трубоукладчика прекращается в случае спадания канатов с барабанов или блоков, образования петель или обнаружения повреждений канатов, а также закручивании канатов грузового полипаста.

32. Опускание груза или стрелы производится только от работающего двигателя.

33. При производстве работ не допускается:

передача управления трубоукладчиком лицам, не имеющим права на управление им, а также допуск к самостоятельному управлению учеников, стажеров без наблюдения за ними;

допуск к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не имеющих удостоверения стропальщика;

применение грузозахватных приспособлений, не соответствующих массе и характеру груза, без бирок или клейм;

вход в кабину управления трубоукладчика во время его движения;

нахождение людей возле работающего трубоукладчика;

поднятие или кантование груза, масса которого превышает грузоподъемность трубоукладчика для данного вылета. Необходимо получить сведения о фактической массе груза у линейного руководителя работ;

опускание стрелы с грузом до вылета, при котором грузоподъемность трубоукладчика будет меньше массы поднимаемого груза;

укладывание груза на электрические кабели, трубопроводы, а также на край откоса или траншеи;

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном;

перемещение, подтаскивание груза по земле крюком трубоукладчика при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение канатов;

освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения применяют крючья или оттяжки соответствующей длины;

поднятие железобетонных изделий с поврежденными петлями, неправильно застропованного (обвязанного) груза, находящегося в неустойчивом положении, а также в таре выше бортов;

выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

работа при отключенных или неисправных приборах и устройствах безопасности, регистраторах параметров и тормозах;

включение механизмов трубоукладчика при нахождении людей на машине вне его кабины. Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр, наладку (регулировку) механизмов, электрооборудования, приборов и устройств безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего указанные работы;

подъем груза непосредственно с места его установки стреловой лебедкой;

нахождение людей под грузом, перемещаемым трубоукладчиком, под стрелой при ее подъеме и опускании;

нарушение ППР, технологических карт складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и других технологических регламентов.

34. Совместная работа по перемещению груза двумя или несколькими трубоукладчиками ведется в соответствии с ППР или технологической картой, в которых приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также содержатся требования к подготовке площадки, другие указания.

35. Техническое обслуживание и ремонт трубоукладчика производится только после остановки и выключения двигателя (привода), исключения возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины или ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами и ремонтной документацией.

36. При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы трубоукладчика, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или опущены на опору с целью исключения их самопроизвольного перемещения.

37. Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте трубоукладчика оборудуются комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.

38. Не допускается оставлять трубоукладчик без надзора с работающим (включенным) двигателем.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

39. По окончании работы:

поставить трубоукладчик в предназначенное для стоянки место и затормозить его, предварительно опустив груз на землю;

установить стрелу и крюк в положение, определяемое руководством по эксплуатации трубоукладчика;

выключить двигатель;

закрыть дверь кабины на замок;

сообщить сменщику, а также линейному руководителю работ о всех неполадках, возникших во время эксплуатации, и сделать в вахтенном журнале соответствующую запись.

40. Привести в порядок и убрать в предназначенные для хранения места специальные одежду и обувь, другие СИЗ.

41. О выявленных во время работы недостатках, влияющих на безопасность труда, известить линейного руководителя работ или иное уполномоченное должностное лицо работодателя.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

42. Работу необходимо прекратить, опустить груз на землю, покинуть кабину и поставить в известность об этом линейного руководителя работ при:

приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для данного трубоукладчика, указанную в его руководстве по эксплуатации;

недостаточной освещенности места работы, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда плохо различаемы сигналы стропальщика или перемещаемый груз;

температуре воздуха ниже допустимой, указанной в руководстве по эксплуатации;

неправильной укладке или спадании каната с барабана или боков и повреждении каната.

43. При возгорании пожара на трубоукладчике:

заглушить двигатель;

вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по тел. 101 или 112, при этом назвать адрес и место возникновения пожара, пути подъезда и свою фамилию;

доложить о случившемся непосредственному руководителю;

принять меры к эвакуации лиц, находящихся в опасной зоне;

приступить к ликвидации возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

44. При соприкосновении элементов трубоукладчика (стрелы, канатов) с проводами ЛЭП предупредить работающих об опасности и отвести стрелу от проводов. Если это невозможно, необходимо покинуть кабину, не касаясь металлоконструкций и соблюдая меры предосторожности от поражения электрическим током.

45. При потере устойчивости трубоукладчика вследствие проседания груза, перегруза немедленно прекратить подъем груза, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю.

46. При совместной работе нескольких машин в случае перегрузки одного из трубоукладчиков машинист другого должен немедленно выровнять плеть трубопровода подъемом стрелы или грузового крюка. При выходе из строя одного из трубоукладчиков плеть следует опустить на землю.

47. При возникновении других аварийных ситуаций необходимо выполнить рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации трубоукладчика.

48. Работник не должен покидать рабочее место без разрешения руководителя ликвидации аварии до полного ее устранения.

49. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, он обязан немедленно:

принять меры по освобождению пострадавшего от воздействия травмирующего фактора;

оказать первую помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схемы, протокола, фотографирования и т.п.;

сообщить о случившемся линейному руководителю работ.

50. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться за медицинской помощью, сообщить о случившемся непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

51. Возобновлять работу следует только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю, и с разрешения линейного руководителя работ.

# Footnotes

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 апреля 2010 г. № 54.

В соответствии с ОКРБ 014-2017 «Занятия» (в ред. от 11 сентября 2019 г.).

Охранной зоной ЛЭП считается зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2 м – для ЛЭП напряжением до 1 кВ;

10 м – для ЛЭП напряжением 6– 10 кВ;

15 м – для ЛЭП напряжением 20–35 кВ;

20 м – для ЛЭП напряжением 110 кВ;

25 м – для ЛЭП напряжением 220 кВ;

30 м – для ЛЭП напряжением 330 кВ;

40 м – для ЛЭП напряжением 750 кВ.

Расстояние исчисляется от подъемной выдвижной части в любом ее положении, а также от груза, грузового крюка, съемных грузозахватных приспособлений до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода.