К статье «Чек-лист: безопасность при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 автомобильным транспортом»

Принятые сокращения:

Госпромнадзор – Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также его областные и Минское городское управления.

НПА – нормативный(е) правовой(ые) акт(ы).

ТНПА – технический(е) нормативный(е) правовой(ые) акт(ы).

Руководитель организации

(заместитель руководителя

организации, в должностные

обязанности которого входят

вопросы организации охраны труда)

(подпись, фамилия, инициалы)

(дата)

ЧЕК-ЛИСТ
за соблюдением требований промышленной безопасности при перевозке опасных грузов
(легковоспламеняющихся жидкостей класса 3) автомобильным транспортом

Перечень НПА и ТНПА, в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З «О перевозке опасных грузов» (в ред. от 10 декабря 2020 г.).

2. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 61 (в ред. от 23 февраля 2018 г.).

3. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (в ред. от 11 мая 2019 г.).

4. Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 (в ред. от 16 марта 2021 г.).

5. Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (в ред. от 29 мая 2020 г.).

6. Положение о порядке создания и деятельности комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труд, утвержденное постановлением Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 (в ред. от 29 мая 2020 г.).

7. Инструкция о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 84 (в ред. от 6 июня 2018 г.).

8. Правила дорожного движения, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 (в ред. от 30 декабря 2019 г.).

9. ТКП 169-2018 (33130) «Правила технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов».

10. СТБ 1140-2013 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия».

11. Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 67.

12. Инструкция о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, а также направления сведений о выполненных мероприятиях по их устранению в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 24.

13. Инструкция о порядке подготовки работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов, утвержденная постановленим Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2013 г. № 51 (в ред. от 2 апреля 2018 г.).

| № п/п | Что проверяется | Основание | Да | Нет | Не требуется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ |
| 1.1 | Обеспечена безопасность перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по улицам городов и населенных пунктов, автомобильным дорогам общего пользования на территории республики вне зависимости от принадлежности опасных грузов и перевозящих их транспортных средств | п. 1 [2] |  |  |  |  |
| 1.2 | Допущены к перевозке определенным видом транспорта грузы, включенные в перечни опасных грузов, допущенных к перевозке соответствующим видом транспорта | ст. 18 [1] |  |  |  |  |
| 1.3 | При перевозке: опасные грузы транспортируются, сопровождаются и (или) охраняются в порядке, установленном актами законодательства в области перевозки опасных грузов, в т.ч. обязательными для соблюдения требованиями ТНПА, а также заключенными договорами; своевременно проводится в установленном порядке анализ технического состояния, техническое диагностирование, испытания, освидетельствование транспортных средств, коммуникаций, сооружений и технических устройств, используемых при перевозке опасных грузов; обеспечивается соответствие объектов перевозки требованиям актов законодательства в области перевозки опасных грузов, в т.ч. обязательным для соблюдения ТНПА; по требованию Госпромнадзора при проведении проверок предоставляется достоверная информация о транспортных средствах, используемых при перевозке опасных грузов, а также об иных объектах перевозки; по требованию Госпромнадзора приостанавливается деятельность по перевозке опасных грузов в случае аварий и инцидентов, а также при обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность перевозки; выполняются требования Госпромнадзора об устранении нарушений (запрещении перевозки опасных грузов, эксплуатации иных объектов перевозки), вынесенные в пределах его компетенции; разрабатывать и осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов, а также по ликвидации их последствий; об авариях и инцидентах своевременно информируются в установленном порядке Госпромнадзор в соответствии с его компетенцией, а также местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых произошли аварии и инциденты; оказывается содействие государственным органам в расследовании причин аварий и инцидентов; принимаются технические меры по созданию и развертыванию инженерных систем контроля, наблюдения и поддержки действий при возможных авариях, систем оповещения и связи, средств и систем защиты, а также отрабатываются практические навыки, связанные с действиями при авариях; принимаются меры по защите жизни и здоровья населения, окружающей среды от вредных воздействий перевозимых опасных грузов, в т.ч. при возникновении аварий и инцидентов; обеспечивается безопасность работников, осуществляющих деятельность в области перевозки опасных грузов; эти работники предупреждены о степени опасности выполняемых работ и обеспечены средствами индивидуальной защиты, а при необходимости – средствами связи; к работе по перевозке опасных грузов допускаются лица, отвечающие соответствующим квалификационным требованиям и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы; используются транспортные средства, иные объекты перевозки в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства в области перевозки опасных грузов, в т.ч. в соответствии с обязательными для соблюдения ТНПА; разработаны планы (программы) по замене транспортных средств, используемых при перевозке опасных грузов, отработавших нормативный срок службы; принимается участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов | ст. 20 [1] |  |  |  |  |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, СВЯЗАННЫМ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ |
| 2.1 | Требования к специалистам, ответственным по вопросам безопасности перевозки опасных грузов |
| 2.1.1 | Назначен приказом по организации специалист, ответственный по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, из числа лиц, прошедших подготовку по данным вопросам согласно НПА и ТНПА | п. 408 [2] |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Организована сдача экзаменов (с положительным результатом) в Госпромнадзоре по программам перевозки опасных грузов с последующим получением свидетельства для специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов | п. 411 [2] |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Разработана должностная инструкция для специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, и в нее включены его обязанности, а именно: организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований законодательства в области перевозки опасных грузов, в т.ч. ТНПА; проверка наличия у работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой или разгрузкой, правил выполнения конкретных операций и инструкций; перед выездом на дороги общего пользования: проверка наличия требуемых документов и оборудования на транспортных средствах, их соответствия обязательным для соблюдения требованиям ТНПА; технического состояния транспортных средств и их специального оборудования. Если какое-либо устройство, приспособление, оборудование неисправно или отсутствует, транспортное средство на линию не выпускается; контроль за выполнением требований, регулирующих перевозку опасных грузов; соблюдение требований в отношении идентификации перевозимых грузов; соответствие приобретаемых организацией транспортных средств требованиям, установленным для перевозимых опасных грузов; обеспечение установленных проверок цистерн и другого оборудования, используемого для перевозки опасных грузов или для погрузочно-разгрузочных операций; обеспечение надлежащей подготовки работников организации, включая ознакомление с изменениями в законодательстве, ведение учета такой подготовки; применение срочных мер реагирования в случае любой аварии либо инцидента, произошедших при перевозке опасных грузов или в процессе погрузочно-разгрузочных операций; участие в расследовании обстоятельств аварий, инцидентов или серьезных нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в процессе погрузочно-разгрузочных работ, и (при необходимости) подготовка соответствующих отчетов; принятие профилактических мер во избежание повторения аварий, инцидентов или серьезных нарушений; информирование работников о видах опасности, связанных с перевозкой опасных грузов; выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов, учет предписаний; приостановление перевозки опасных грузов субъектом перевозки или по предписанию контролирующих (надзорных) органов в случае аварий и инцидентов, а также при обнаружении нарушений, влияющих на безопасность; представление в Госпромнадзор достоверной информации о транспортных средствах, находящихся в собственности; своевременное заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов в соответствии с [3]; использование транспортных средств, иных объектов перевозки в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства в области перевозки опасных грузов, в т.ч. обязательными для соблюдения ТНПА; допуск к перевозке опасных грузов лиц, соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний по выполнению указанной работы; подготовка ежегодного отчета в области безопасности перевозки опасных грузов для администрации субъекта перевозки или (в случае необходимости) для местных органов власти по вопросам деятельности с оценкой состояния безопасности перевозки и указанием пунктов «соответствует требованиям не полностью» или «не соответствует требованиям» | п. 413 [2] |  |  |  |  |
| 2.2 | Требования к водителям транспортных средств, перевозящим опасные грузы |
| 2.2.1 | Организована подготовка и переподготовка работников субъекта перевозки в случаях, предусмотренных законодательством по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов. Подготовку и переподготовку проводят обучающие организации, имеющие на это разрешение, выданное Госпромнадзором | абз. 1–3 ст. 25 [1] |  |  |  |  |
| 2.2.2 | К управлению транспортными средствами, используемыми при перевозке опасных грузов, допускаются водители не моложе 21 года, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами, прицепами или полуприцепами к ним категорий «B», «C», «B» и «C», составами транспортных средств категорий «BE» и «CE» не менее трех лет, при наличии свидетельства о подготовке к перевозке опасных грузов | абз. 1 ст. 26 [1] |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Водители проходят обязательные предрейсовые медицинские обследования и медицинские переосвидетельствования в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | абз. 2 ст. 26 [1] |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Водители проходят обязательное медицинское переосвидетельствование через каждые три года, а достигшие 50-летнего возраста – ежегодно | абз. 3 ст. 26 [1] |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Организована подготовка водителей, выполняющих перевозку опасных грузов, в порядке, установленном [13] | п. 392 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Организовано прохождение водителями, выполняющими перевозки опасных грузов, стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране труда в соответствии с [5] и [6] | п. 398 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Организовано прохождение водителями, выполняющими перевозки опасных грузов, обязательных предрейсовых медицинских обследований и медицинских переосвидетельствований в соответствии с [7] | п. 399 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Перед выездом проверяется наличие при себе у водителей, выполняющих перевозки опасных грузов: свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных грузов; свидетельства о подготовке водителей; регистрационной карточки транспортного средства; информационной карточки; копий документов, подтверждающих проведение периодических или промежуточных испытаний (проверок), а также технического диагностирования цистерн; товарно-транспортных документов на груз; адресов и номеров телефонов должностных лиц перевозчика, ответственных за перевозку; путевого листа; письменных инструкций; паспорта безопасности на груз. условий безопасности перевозки на конкретный груз; маршрута перевозки груза | п. 400 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Водителями контролируются техническое состояние транспортного средства и сохранность маркировок и пломб | п. 402 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Водителям при перевозке опасных грузов запрещено: отклоняться от установленного маршрута, мест стоянок; превышать установленную скорость движения; оставлять транспортное средство без присмотра; двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; курить в транспортном средстве во время движения, остановки, стоянки, а также проведения погрузочно-разгрузочных работ. (Курить разрешается не ближе чем в 50 м от места остановки или стоянки транспортного средства. Запрещение курения также распространяется на использование электронных сигарет и аналогичных устройств); разводить огонь ближе 100 м от стоянки транспортного средства, перевозящего легковоспламеняющиеся жидкости; буксировать транспортные средства | п. 403 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Водителям при перевозке опасных грузов запрещено одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-транспортной документации | п. 404 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Водителям разъяснено, что в случае вынужденной остановки транспортного средства, перевозящего опасные грузы, они обязаны: обозначить место остановки согласно [8]; при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей в цистерне – в темное время суток или при недостаточной видимости, при неисправности габаритных огней дополнительно выставить два фонаря автономного питания оранжевого цвета с мигающими или постоянными огнями (спереди и сзади на расстоянии не более 10 м); принять меры к эвакуации транспортного средства за пределы проезжей части | п. 405 [2] |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Водителям разъяснено, что при технической неисправности транспортного средства в пути следования и невозможности ее устранения в течение 2 ч они должны вызвать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте вынужденной стоянки в ближайший орган (подразделение) по чрезвычайным ситуациям | п. 406 [2] |  |  |  |  |
| 3 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ |
| 3.1 | Общие требования |
| 3.1.1 | Разработана инструкция о допуске транспортного средства на территорию под погрузку (разгрузку) и контролируется ее соответствие законодательству в области перевозки опасных грузов | п. 173 [2] |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приостанавливается отправка и перевозка опасных грузов в случае выявления нарушений требований [2] до тех пор, пока они не будут устранены | п. 180 [2] |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Запрещается наполнение цистерн, сосудов, емкостей легковоспламеняющимися жидкостями, которые при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки, сервисное оборудование и любая защитная облицовка, способны вступать с ними в опасную реакцию, в результате которой могут образоваться опасные продукты или может значительно снизиться прочность материала | п. 478 [2] |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Запрещается движение наполненной или порожней неочищенной автоцистерны с: не убранными в пеналы (ящики) сливными рукавами; невключенным ближним светом фар; невключенным проблесковым маячком; неопущенной заземляющей цепочкой или лентой из электропроводной резины, имеющей касание с дорогой не менее 200 мм; снятыми (закрытыми) информационными таблицами | п. 480 [2] |  |  |  |  |
| 3.1.5 | На выходах запорной арматуры цистерн при перевозке нефтепродуктов устанавливаются заглушки из неискрообразующего материала | п. 481 [2] |  |  |  |  |
| 3.2 | Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ |
| 3.2.1 | Водителям разъяснено, что перед началом всех операций по наливу опасных грузов они должны подготовить цистерны в соответствии с инструкцией по эксплуатации (закрыть запорную арматуру) | п. 202 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Обеспечен контроль наполнения цистерн, который производится в объеме полной вместимости согласно эксплуатационным документам, паспорту калибровки и указателю уровня налива | п. 203 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Транспортные средства не допускаются к месту проведения погрузочно-разгрузочных работ, если они и (или) водитель не удовлетворяют требованиям, установленным [2], другими НПА и обязательным для соблюдения ТНПА | п. 205 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Обеспечен контроль погрузки-разгрузки опасных грузов: работы ведуться при выключенном двигателе (за исключением случаев, когда требуется использование оборудования, установленного на автомобиле) | п. 212 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Обеспечен контроль при наливе и сливе легковоспламеняющихся жидкостей: корпус цистерны электропроводно присоединен к контуру заземления, установленному вне взрывоопасной зоны. Гибкий заземляющий проводник сечением не менее 6 мм2 постоянно присоединен к металлическому корпусу цистерны и имеет на конце наконечник под болт М10 для присоединения к заземляющим устройствам (штыря для заглубления в землю и струбцины). Резервуары, применяемые при наливе и сливе нефтепродуктов, соответствуют требованиям [9] | п. 218 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Обеспечен контроль за погрузочно-разгрузочными работами с опасными грузами на транспортном средстве | п. 219 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Разработана должностная инструкция для лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, в которой определены его функции | п. 221 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.8 | При проведении погрузочно-разгрузочных работ контролируется: наличие на транспортных средствах, выполняющих перевозку опасных грузов, требуемых документов и оборудования для обеспечения безопасности и соответствия этих документов и оборудования требованиям НПА; состояние и сроки испытаний оборудования, используемого для погрузочно-разгрузочных операций; приостановление погрузки или разгрузки по предписанию Госпромнадзора; в случае аварий или инцидента; при обнаружении нарушений, влияющих на безопасность погрузочно-разгрузочных операций; выполнение предписаний Госпромнадзора, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями; информирование работников о видах опасности, связанных с погрузкой и разгрузкой опасных грузов; до начала погрузочно-разгрузочных работ – состояние транспортных средств, мест погрузки, разгрузки, наличие подготовленного персонала (с отметкой в журнале); соблюдение требований в отношении идентификации загружаемых грузов | п. 222 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.9 | До начала погрузочно-разгрузочных работ проверяется состояние транспортных средств, мест погрузки, разгрузки, наличия подготовленного персонала (с отметкой в журнале) | п. 223 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Работникам, занятым на погрузочно-разгрузочные работах, разъяснено, что перед наполнением следует удостовериться в технически исправном состоянии цистерн и их оборудования | п. 226 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.11 | На цистернах, транспортных средствах, больших и малых контейнерах для массовых грузов размещены информационные таблицы и знаки опасности в соответствии с требованиями [2] | п. 227 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Запрещено выполнение погрузочно-разгрузочных работ, если свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов недействительно, а также если дата следующего испытания (проверки, освидетельствования, технического диагностирования) цистерн (в т.ч.встроенных, съемных, контейнеров) и резервуаров просрочена | п. 228 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Обеспечен контроль наполнения цистерны опасными грузами, допущенными к перевозке в них | п. 229 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Обеспечен контроль в герметичности запорных устройств после наполнения цистерны | п. 231 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Обеспечен контроль за отсутствием следов загружаемого груза в виде подтеков, пятен на наружных поверхностях цистерн | п. 232 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Обеспечен контроль за очисткой кузова автомобиля (контейнера), цистерны от остатков груза и при необходимости производится нейтрализация, дегазация, дезактивация или дезинфекция транспортного средства (контейнера) после окончания разгрузки | п. 234 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Подготовлен персонал для проведения нейтрализации, дегазации, дезактивации цистерны | п. 235 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Запрещено курение и использование открытого огня при проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами | п. 239 [2] |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Разъяснено работникам, что при невозможности ликвидировать чрезвычайную ситуацию они обязаны: оповестить лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ и специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов; не допускать посторонних лиц в зону аварии или инцидента; оказать при необходимости первую помощь пострадавшим; сообщить о случившемся в ближайший орган (подразделение) по чрезвычайным ситуациям | п. 240 [2] |  |  |  |  |
| 3.3 | Требования к выбору и согласования маршрута перевозки опасного груза |
| 3.3.1 | Разработаны и утверждены маршруты перевозки опасного груза автомобильным транспортом по установленной форме согласно приложению 17 к [2]. При разработке маршрутов выполнены следующие основные требования: вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты; маршрут не должен проходить через места массового пребывания людей, зоны отдыха, заповедники и другие особо охраняемые территории; на маршруте предусмотрены места стоянок транспортных средств и заправок топливом | пп. 241 и 243 [2] |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Маршруты перевозок опасных грузов согласованы с подразделениями ГАИ, по территории которых они проходят. В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения согласованного маршрута, новый разработанный маршрут необходимо согласовать заново | пп. 245 и 246 [2] |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Обеспечено наличие согласованных маршрутов перевозки опасных грузов у водителя | п. 247 [2] |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к системе информации об опасности |
| 3.4.1 | Обеспечена система информации об опасности при перевозке опасных грузов: информационные таблицы для обозначения транспортных средств, перевозящих опасные грузы; письменные инструкции; информационная карточка для расшифровки идентификационного номера опасности, указанного на информационной таблице; специальная окраска и надписи на транспортных средствах (цистернах); информационное табло (знаки опасности, маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды); проблесковый маячок оранжевого цвета; ближний свет фар | п. 264 [2] |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, окрашены в установленные для этих грузов опознавательные цвета, предусмотренные конструкторской документацией. На них нанесены соответствующие надписи. Высота букв надписей, нанесенных на транспортные средства (цистерны), перевозящие опасные грузы, – не менее 150 мм | пп. 271 и 272 [2] |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Запрещается нанесение на цистернах, перевозящих опасные грузы, надписей, не предусмотренных [2], за исключением обозначений, надписей, реклам, предусмотренных нормативной, конструкторской и эксплуатационной документацией | п. 273 [2] |  |  |  |  |
| 4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК |
| 4.1 | Требования, предъявляемые к транспортным средствам |
| 4.1.1 | Транспортные средства отвечают требованиям, касающимся их конструкции, изготовления и допуска к перевозке | п. 282 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Обеспечена эксплуатация транспортных средств в соответствии с требованиями документов организации-изготовителя | п. 285 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Транспортное средство допускается к перевозке опасных грузов при наличии: разрешения на допуск к участию в дорожном движении, выданного в соответствии с [4]; регистрационной карточки механического транспортного средства, используемого при перевозке опасных грузов; свидетельства о допуске к перевозке определенных опасных грузов; свидетельства о проверке цистерны с положительными результатами и указанием опасных грузов, разрешенных к перевозке, по форме согласно [2]. Документы, подтверждающие проведение проверок цистерн, выданные до 1 июля 2017 г., действительны до окончания срока их действия | п. 286 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Запрещена эксплуатация транспортных средств с двигателем, работающим на газе, для перевозки опасных грузов класса 3 | п. 288 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Предусмотрен конструкцией вынос выпускной трубы транспортного средства, используемого для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей (в цистернах), в правую сторону вперед перед радиатором с наклоном выпускного отверстия вниз, а также установка съемного искрогасителя | п. 290 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Запрещена установка на транспортном средстве для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков, не предусмотренных изготовителем транспортного средства | п. 294 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Топливные баки с бензином оборудованы эффективной пламеотражательной заслонкой, предохраняющей отверстие наливной горловины, или устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака | п. 295 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Электрическое оборудование транспортных средств соответствует следующим требованиям: номинальное напряжение не превышает 24 В; изолированные электрические провода защищены бесшовной оболочкой, не подвергаемой коррозии; сечение жил электропроводки обеспечивает необходимую токопроводимость, не допускающую их нагрев; провода к аппаратам и оборудованию, осветительным устройствам присоединены во вводных коробках, вводы надежно уплотнены, а неиспользуемые заглушены; все электрические цепи защищены плавкими предохранителями заводского изготовления или автоматическими выключателями, за исключением цепей, соединяющих аккумуляторную батарею с системами холодного запуска и остановки двигателя, с генератором и стартером, с корпусом системы включения износостойкой тормозной системы (если она электрическая или электромагнитная), а также генератор с блоками плавких предохранителей или выключателей | п. 297 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Электропроводка транспортного средства надежно закреплена и проложена так, чтобы провода были хорошо защищены от механических и термических воздействий | п. 298 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Аккумуляторы установлены в вентилируемом отсеке или под капотом автомобиля | п. 304 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Выводы аккумуляторных батарей имеют изоляцию или закрыты изолирующей крышкой аккумуляторного отсека | п. 305 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Сопротивление заземляющего устройства вместе с контуром заземления не более 100 Ом | п. 306 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Запрещено на транспортных средствах применение ламп, имеющих цоколи с резьбой | п. 309 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Не допускаются изменения заводской конструкции и схемы электрооборудования, за исключением случаев, когда таковые согласованы с изготовителем | п. 311 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Запрещено применение в кабине водителя топливных обогревательных приборов (в т.ч. работающих на газообразном топливе) | п. 312 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Транспортные средства оборудованы устройствами для отвода статического электричества, которые исключают искрообразование при движении | пп. 313 и 314 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Транспортные средства укомплектованы двумя огнетушителями, один из которых (минимальной емкостью 2 кг) пригоден для тушения пожара в моторном отделении или кабине. Емкость дополнительных огнетушителей определяется следующим образом: на транспортных единицах технически допустимой максимальной массой от 3,5 т до 7,5 т минимальная совокупная емкость дополнительных огнетушителей должна составлять 6 кг при условии, что один из них будет минимальной емкостью 6 кг. Минимальная совокупная емкость всех огнетушителей на транспортную единицу должна составлять 8 кг; на транспортных единицах технически допустимой максимальной массой до 3,5 т минимальная совокупная емкость дополнительных огнетушителей должна составлять 2 кг, допускается использовать несколько дополнительных переносных огнетушителей при условии, что один из них будет минимальной емкостью 2 кг. Минимальная совокупная емкость всех огнетушителей на транспортную единицу должна составлять 4 кг | п. 318 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Огнетушители, установленные на транспортном средстве, испытаны, опломбированы и имеют табличку с указанием датами установки и следующей проверки (месяц, год) | п. 319 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Транспортные средства укомплектованы: не менее чем двумя противооткатными упорами, размеры которых соответствуют диаметру колес; двумя знаками аварийной остановки; аптечками первой помощи; аварийными жилетами и карманными фонарями для каждого члена экипажа; противопожарным полотнищем; лопатой, дренажной ловушкой для предотвращения попадания опасных веществ в систему канализации, ящиком с сухим песком массой 25 кг. В качестве дренажных ловушек могут использоваться резиновые покрытия или брезентовые коврики размером не менее 1×1 м | п. 321 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Транспортные средства укомплектованы двумя фонарями автономного питания с мигающими или постоянными огнями оранжевого цвета, а также двумя знаками «Опасность» с собственной опорой по [2] | п. 322 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Транспортные средства оборудованы проблесковыми маячками оранжевого цвета | п. 324 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Контролируется надежность крепления информационных таблиц на транспортных средствах | п. 327 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Ремонт, замена специального оборудования, дооборудование, модернизация транспортных средств, занятых перевозкой опасных грузов, производятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя или дубликатов эксплуатационных документов, разработанных специализированной организацией в установленном порядке | п. 330 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.24 | Разработан график проведения технических осмотров и ремонта для каждой модели специализированных транспортных средств, занятых перевозкой опасных грузов | п. 332 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.25 | В эксплуатационные документы транспортного средства заносятся записи о проведении технических осмотров, ремонта, замене специального оборудования, дооборудовании, модернизации, проверках и испытаниях | п. 331 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.26 | Для хранения, обслуживания и ремонта транспортных средств оборудованы гаражи, стоянки, ремонтные зоны | п. 333 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.27 | Транспортные средства в гараже (на стоянках) расположены таким образом, что между ними обеспечен проход людей, а расстояние до стен (ограждений) составляет не менее 1,5 м | п. 334 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.28 | Оборудованы смотровые ямы (эстакады) для контроля за техническим состоянием транспортных средств перед выпуском на линию | п. 335 [2] |  |  |  |  |
| 4.1.29 | Запрещена эксплуатация транспортного средства, если: оно не прошло государственный технический осмотр и (или) не зарегистрировано в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь или иных государственных органах; отсутствует (или с истекшим сроком) свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; водитель не имеет свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя; имеются дефекты рамы, сцепного устройства, корпуса цистерны и их элементов, тормозной системы; неисправны системы автоматики и (или) аварийной сигнализации; нарушены сроки проверок цистерн или истек установленный изготовителем срок их эксплуатации, за исключением случаев, когда было принято решение о дальнейшей эксплуатации по результатам технического диагностирования, выполненного специализированной организацией; нарушены требования к нанесению маркировки; изменения в конструкцию цистерны не согласованы с изготовителем; повреждены крышки загрузочных люков, их запоров и деталей уплотнения; отсутствуют заземляющие устройства на цистернах; имеются течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей (материалов) через неплотности соединений цистерны и рукавов | п. 337 [2] |  |  |  |  |
| 4.2 | Требования, предъявляемые к цистернам |
| 4.2.1 | Цистерны применяются в соответствии с требованиями эксплуатационных документов | п. 349 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Каждая цистерна обеспечена эксплуатационными документами в необходимом объеме, предусмотренном ТНПА | п. 350 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.3 | При отсутствии эксплуатационных документов цистерны не используются до разработки соответствующих дубликатов | пп. 354 и 355 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Цистерны оборудованы исправными площадками обслуживания люков, стационарными или откидными поручнями в зоне обслуживания, лестницами для подъема на площадки | п. 358 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Дыхательные (предохранительные, вакуумные) устройства проверяются не реже одного раза в год специализированными организациями по разработанной и утвержденной в установленном порядке методике (инструкции), которая должна содержать объем проверки и критерии оценки в соответствии с ТНПА на конкретный тип устройства. В случае модернизации цистерны, оборудование, устанавливаемое на нее, обеспечивает герметичность при обычных условиях перевозки и соответствующую пропускную способность при загрузке и разгрузке | п. 361 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Запорное устройство загрузочного люка цистерны фиксируется в закрытом и открытом положениях | п. 362 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Цистерны снабжены коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно прикрепленной к цистерне в легкодоступном месте. На табличку нанесены с применением штамповки или другого аналогичного метода (допускается гравировка непосредственно на стенках корпуса, если они усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению его прочности), по крайней мере, указанные ниже сведения: номер официального утверждения; название или знак организации-изготовителя; серийный номер, присвоенный изготовителем; год изготовления; испытательное давление (манометрическое давление); внешнее расчетное давление; вместимость корпуса; расчетная температура (только если выше +50 °C или ниже –20 °C); дата и тип последней проверки цистерны: месяц, год, за которыми следует буква «P», если проверка является первоначальной или периодической, или «L» в случае промежуточной проверки на герметичность; клеймо эксперта, проводившего проверку; материал, из которого изготовлены корпус и (в случае необходимости) защитная облицовка, а также стандарты на материалы (если таковые имеются); испытательное давление корпуса в целом либо отсеков в мегапаскалях или барах (манометрическое давление), если давление отсеков меньше давления корпуса. Кроме того, на цистернах, наполняемых или опорожняемых под давлением, указывается максимально допустимое рабочее давление | п. 365 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.8 | На автоцистернах, предназначенных для перевозки нефтепродуктов, нанесена предупреждающую надпись «При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена» | п. 367 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Устройства для защиты от статического электричества и измерения сопротивления отдельных участков цепи проверяются не реже одного раза в год организациями, имеющими соответствующие аккредитованные лаборатории. Корпус цистерны, оборудование, трубопроводы имеют на всем протяжении непрерывную электрическую цепь. Сопротивление цепи, образуемой электропроводящим покрытием между переходником и замком рукава, должно быть не более 1 Ом, а на цистернах, снабженных антистатическими рукавами, – не более указанного в эксплуатационной документации. Сопротивление отдельных участков цепи должно быть не более 10 Ом | пп. 368 и 369 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.10 | У цистерн для перевозки и (или) заправки легковоспламеняющихся жидкостей сопротивление каждого из звеньев электрических цепей «рама шасси – штырь», «цистерна – рама шасси», «рама шасси – струбцина или наконечник под болт» не превышает 10 Ом | п. 370 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Сливо-наливные рукава испытываются на герметичность специализированными организациями в соответствии со сроками, указанными в инструкции изготовителя, но не реже одного раза в год | п. 373 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Запрещается применение электрооборудования, не указанного в эксплуатационных документах | п. 374 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.13 | В эксплуатационных документах на цистерны, предназначенные для перевозки пожароопасных и взрывоопасных веществ, имеются сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации | п. 380 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Проводятся проверки и испытания цистерн для перевозки опасных грузов специализированными организациями по программам технического диагностирования, периодических и промежуточных проверок | п. 382 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Проверки цистерн проводятся в присутствии представителя владельца – специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов | п. 384 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.16 | В надзорный орган по месту регистрации цистерн в месячный срок после завершения проверки, технического диагностирования и испытаний предоставляется информация о их результатах с указанием даты и наименования проводившей их специализированной организации | п. 387 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.17 | Техническое диагностирование цистерн, отработавших расчетный (нормативный) срок службы, установленный изготовителем, а также цистерн, корпус которых подвергался ремонту, проводится в специализированной организации. Данная организация определяет возможность дальнейшей эксплуатации цистерн | п. 388 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.18 | Контролируется, чтобы объем технического диагностирования включал весь перечень работ, выполняемых при периодической проверке, а также измерение толщины основного металла цистерны | п. 389 [2] |  |  |  |  |
| 4.2.19 | Специальное оборудование цистерн отвечает следующим требованиям: внешние поверхности чистые, не имеют следов коррозии; все детали, узлы и агрегаты закреплены и законтрены, не допускается отсутствие хотя бы одной крепежной детали; все соединения трубопроводов и рукавов плотно затянуты крепежными изделиями; наружные поверхности рукавов не имеют механических повреждений, которые могут привести к утечке (просыпанию) опасного груза; не допускается подтеканий груза во фланцевых соединениях и через сливные пробки, уплотнительные прокладки не повреждены; замки и шарниры дверей исправны, а двери, ящики, пеналы закрываются и открываются легко, без заеданий, и надежно запираются; ограждения, лестницы для подъема на площадки обслуживания, площадки обслуживания люков содержатся в исправном и работоспособном состоянии; все крепежные элементы цистерн, опоры, стремянки не имеют элементов геометрической деградации; все узлы заземлены; штуцеры резинотканевых рукавов соединены между собой металлической перемычкой, обеспечивающей замкнутость электрической цепи; не допускаются демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты цистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем; не допускаются нарушения электропроводности цепи до болта заземления, образуемой металлическим и электропроводным неметаллическим оборудованием, в т.ч. трубопроводами цистерны; не допускается удаление или разрушение защитной оболочки электропроводки, соприкасающейся или находящейся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием; не допускаются демонтаж или разрушения элементов защиты мест подсоединения и контактов электрических проводов; не допускается отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения вытекания топлива | п. 390 [2] |  |  |  |  |
| 4.3 | Требования к движению транспортных средств |
| 4.3.1 | На транспортные средства нанесены или установлены знаки с указанием допустимой скорости движения в соответствии с [8] | п. 251 [2] |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Водителям разъяснено, что: при движении на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, должны быть включены фары ближнего света; при остановке или стоянке следует обязательно включить стояночный тормоз, а на уклоне установить не менее двух противооткатных упоров | пп. 252 и 254 [2] |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Порядок остановок и стоянок транспортных средств указан в маршруте перевозки опасного груза | п. 255 [2] |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Запрещено на транспортных средствах перевозить людей, непричастных к процессу перевозки опасных грузов | п. 261 [2] |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Запрещена перевозка опасных грузов в крупных населенных пунктах с 07.00 до 09.00 и с 16.00 до 19.00 | п. 263 [2] |  |  |  |  |
| 5 | Техническое расследование причин аварий и инцидентов, локализация и ликвидация их последствий. Учет аварий и инцидентов |
| 5.1 | Техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, ведется в соответствии с [11] | п. 279 [2] |  |  |  |  |
| 5.2 | Ведется учет аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов, а также направляются сведения о выполненных мероприятиях по устранению их последствий в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления в соответствии с [12] | п. 280 [2] |  |  |  |  |
| 5.3 | Водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы, разъяснено, что в случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, они должны принять следующие меры: включить тормозную систему, выключить двигатель и отсоединить аккумуляторную батарею, приведя в действие главный переключатель, если таковой имеется; держаться в удалении от источников возгорания, в частности не курить, не использовать электронные сигареты и аналогичные устройства и не включать какое-либо электрооборудование; информировать соответствующие аварийные службы, сообщив им как можно более подробные сведения об инциденте или аварии и соответствующих веществах; надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие знаки с собственной опорой; поместить транспортные документы в легкодоступное место для передачи сотрудникам аварийных служб по их прибытии; не наступать на разлившиеся вещества и не вступать в контакт с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, дым, пыль и пары; в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать огнетушители для тушения небольших/первоначальных очагов возгорания на шинах, в тормозной системе и моторном отсеке; не принимать никаких мер в случае пожара в грузовых отделениях; в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имеющееся на борту оборудование для предотвращения утечек в водную окружающую среду или канализационную систему и для локализации пролившихся веществ; удалиться от места аварии или чрезвычайной ситуации, рекомендовать это сделать другим лицам и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб; снять всю загрязненную одежду и использованное загрязненное защитное снаряжение и убрать их безопасным образом | приложение 19 к [2] |  |  |  |  |
| 5.4 | Водители проинструктированы, что в случае аварии они обязаны: оградить зону аварии или инцидента знаком «Опасность» спереди и сзади транспортного средства на расстоянии не менее 50 м при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей в цистерне; не допускать посторонних лиц в зону аварии или инцидента; незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган (подразделение) по чрезвычайным ситуациям (для принятия мер по ликвидации аварии или инцидента и оповещению соответствующих служб для их участия в ликвидации аварии или инцидента), территориальный орган внутренних дел (для пресечения преступления, административного правонарушения, обеспечения безопасности дорожного движения, оформления материалов дорожно-транспортного происшествия), при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; оказать при необходимости первую помощь пострадавшим; принять другие меры в соответствии с указаниями письменных инструкций; по прибытии на место аварии или инцидента представителей органов внутренних дел, местных исполнительных и распорядительных органов, местных организаций здравоохранения и других служб проинформировать их об опасности, принятых мерах и предъявить транспортные документы на перевозимый груз | п. 407 [2] |  |  |  |  |
| 6 | Ответственность за нарушение законодательства в области перевозки опасных грузов. Возмещение вреда |
| 6.1 | Работающим, занятым перевозкой опасных грузов, погрузо-разгрузочными работами контролем, разъяснено, что лица, виновные в нарушении законодательства в области перевозки опасных грузов, несут ответственность в соответствии с законодательством | ст. 31 [1] |  |  |  |  |
| 6.2 | Работающие проинформированы, что в случае аварии и признании вины они обязаны в порядке, установленном законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде вследствие нарушения ими законодательства в области перевозки опасных грузов | ст. 32 [1] |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечена безопасность работников, выполняющих перевозку опасных грузов и ремонт транспортных средств при перевозке | п. 15 [2] |  |  |  |  |
| 6.4 | Работники, принимающих участие в перевозке опасных грузов, обеспечены средствами индивидуальной защиты в установленном порядке | п. 15 [2] |  |  |  |  |
| 6.5 | Работники, выполняющие перевозку, проинструктированы о степени опасности выполняемых работ | п. 15 [2] |  |  |  |  |

Разработал:

Уполномоченное лицо, осуществляющее

производственный контроль за соблюдением

требований промышленной безопасности

при перевозке опасных грузов	(подпись)	(фамилия, инициалы)

# Footnotes

Редакция вступает в силу с 16 июня 2021 г.

Программы утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Порядок подготовки и переподготовки работников субъектов, занятых перевозкой опасных грузов, устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Водители при перевозке опасных грузов должны иметь при себе свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов по форме согласно приложению 23 к [2], выдаваемое в соответствии с п. 20.131 и п. 15.60 [4]. Срок действия свидетельства составляет пять лет. Срок действия нового свидетельства исчисляется с даты истечения срока предыдущего свидетельства, если его владелец в течение года, предшествовавшего дате истечения, успешно сдал экзамен. В ином случае срок действия исчисляется с даты сдачи экзамена.

Включение проблескового маячка является дополнительным средством информации для предупреждения других участников движения, но не дает права преимущественного проезда.

В эксплуатационных документах должны быть изложены как минимум сведения о значениях основных параметров и характеристиках (свойствах) изделия, отражающие его техническое состояние изделия и данные о процессе эксплуатации (длительности и условиях работы, о проведении технического обслуживания, ремонта и др.).

При положительных результатах специализированной организацией рассчитывается остаточный срок службы и назначаются сроки следующих проверок.