Примерная инструкция по охране труда при выполнении уборочно-моечных работ транспортных средств на автомойке

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К проведению уборочно-моечных работ транспортных средств на автомойке допускаются работающие, прошедшие в случаях и порядке, установленных законодательством, медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны труда (вводный, первичный на рабочем месте и повторный) (далее – работающие).

2. Работающие обязаны:

соблюдать требования по охране труда, в т.ч. предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий и (или) видов работ, применять безопасные методы и приемы работы;

использовать и правильно применять средства индивидуальной (далее – СИЗ) и коллективной защиты. В случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо уполномоченное должностное лицо работодателя;

заботиться о личных безопасности и здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать ему содействие в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными (должностными) обязанностями;

оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать непосредственного руководителя или уполномоченное должностное лицо работодателя об ухудшении состояния своего здоровья.

3. Работающему необходимо:

соблюдать требования эксплуатационных документов организаций – изготовителей используемого оборудования, средств механизации, требования пожарной безопасности, правила личной гигиены;

соблюдать технологию проведения работ, обеспечивающую безопасность труда;

использовать оборудование, приборы, инструмент, приспособления и устройства только по их прямому назначению;

поддерживать в порядке и чистоте свое рабочее место, оборудование, инструмент, приспособления, применяемые в работе;

понимать смысл знаков и плакатов безопасности, размещенных (установленных) на оборудовании и в помещениях автомойки, а также соблюдать их требования (основные знаки безопасности, размещенные на оборудовании автомойки, приведены в приложении к настоящей Инструкции);

знать порядок действий в случае аварии или инцидента;

отдыхать и курить только в специально предназначенных для этого местах;

знать местонахождение аптечки первой помощи универсальной.

4. Во время работы на работающего могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

повышенный уровень шума в рабочей зоне;

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенная вибрация (возможно нарушение кровообращения в руках);

образование взрыво- и пожароопасных сред;

движущиеся транспортные средства, оборудование автомойки;

скользкий мокрый пол;

воздействие газов и жидкостей, находящихся под высоким давлением;

воздействие механических частиц на тело человека;

физические перегрузки.

При проведении работ на работающего могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Работающий с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечивается СИЗ в соответствии с законодательством.

При использовании моющего аппарата высокого давления кроме СИЗ, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии или должности, работающему выдаются СИЗ, перечисленные в таблице.

| Наименование СИЗ | Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Сапоги резиновые | В | 24 |
| Перчатки резиновые | Вн | До износа |
| Очки защитные | ЗП | До износа |
| Полумаска фильтрующая | Защита от аэрозолей, класс фильтрующей эффективности не ниже FFP2 | До износа |

6. Работающий имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до ее устранения, а также при непредоставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При этом работающий по трудовому договору обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю либо уполномоченному должностному лицу работодателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка.

7. Не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

8. Не следует эксплуатировать компрессорную установку (далее – компрессор) под воздействием атмосферных осадков (воды), пыли или вне помещения, а также:

без заземления;

с неисправной или отключенной защитой электрооборудования;

в неисправном состоянии или не прошедшую очередное техническое обслуживание.

9. Не допускается:

вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи компрессора или их регулировку, в частности, изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку предохранительного клапана;

вмешиваться в конструкцию ресивера компрессора (переделывать, приваривать, врезать устройства, нарушающие его целостность). В случае обнаружения дефекта или коррозии ресивера необходимо полностью заменить его;

включать компрессор при снятом защитном ограждении клиноременной передачи;

оставлять включенным в электрическую сеть компрессор, если он не используется;

транспортировать компрессор, находящийся под избыточным давлением;

жестко крепить компрессор к полу или фундаменту, а также эксплуатировать его без колес и амортизаторов.

производить ремонт или техническое обслуживание компрессора, подключенного к электрической сети, находящегося под избыточным давлением, а также не приняв меры, предотвращающие ошибочное включение оборудования в работу (пуск двигателя, подачу сжатого воздуха).

10. Накачивать пневматические шины, установленные на оборудовании автомойки (компрессоре и др.), следует не выше допустимых значений.

11. Работы по ремонту и обслуживанию оборудования автомойки могут выполнять только авторизованные сервисные службы или специалисты в этой области, ознакомленные со всеми соответствующими требованиями безопасности. Работающим, не обладающим указанными правами, не разрешается выполнение данных работ.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Перед включением моющего аппарата высокого давления (далее – МАВД) работающему необходимо:

получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя или уполномоченного должностного лица работодателя;

проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки);

осмотреть место проведения работ, при необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды;

убедиться в достаточном освещении рабочего места;

убедиться в наличии средств коллективной защиты (при необходимости их использования);

проверить исправность, комплектность и эксплуатационную безопасность оборудования и предохранительных устройств автомойки (в т.ч. целостность шланга высокого давления МАВД, сетевых шнуров и удлинителей электроприборов);

оценить состояние мостиков, трапов, предназначенных для перехода на рампу или специально оборудованную площадку.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

13. Работы ведутся на специально отведенных площадках.

14. Работающему необходимо выполнять только порученную работу, быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других от работы.

15. К моечно-уборочным работам приступать только при заглушенном двигателе транспортного средства и после его закрепления.

16. Во время работы не допускается:

располагаться в зоне маневрирования транспортных средств, в других опасных зонах;

находиться на транспортном средстве при отсутствии ограждающих конструкций, предотвращающих падение;

оставлять включенное (работающее) оборудование без присмотра.

17. Не разрешается направлять струю воды из пистолета-распылителя МАВД на:

людей, животных, включенное электрическое оборудование;

материалы (предметы), содержащие вредные для здоровья вещества (например, асбест).

18. При работе с МАВД необходимо крепко держать пистолет-распылитель и струйную трубку двумя руками (из-за сил отдачи). Не допускается:

блокировать спусковой и предохранительный рычаги пистолета-распылителя;

использовать короткие струйные трубки (возможен контакт руки со струей высокого давления);

применять точечное струйное сопло или роторную форсунку со струйными трубками длиной менее 75 см.

19. Перед заменой сопла пистолета-распылителя следует отключить МАВД и удерживать распылитель включенным до тех пор, пока не спадет давление.

20. При регулировке давления и (или) объема подачи на ручном пистолете-распылителе необходимо следить за тем, чтобы резьбовое соединение струйной трубки не ослабло.

21. Во избежание травмирования при мойке шин не следует направлять на шины струю воды ближе чем с расстояния 30 см.

22. Автомобильные шины и их вентили, имеющие повреждения или высокий износ, моют с большой осторожностью, т.к. под воздействием струи воды они могут разрушиться.

23. Необходимо в процессе мойки наблюдать за изменением цвета или формы поверхности шины. Если замечены какие-либо изменения, следует немедленно отойти в сторону (вдоль) от нее на максимальное расстояние. Работу прекратить, обеспечить отсутствие других людей в зоне предполагаемого взрыва шины. Доложить непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер.

24. При работе с площадок для обслуживания (установлены на высоте более 2 м от уровня пола) во избежание падения с высоты не допускается наклоняться над перильным ограждением.

25. Во избежание потери равновесия при подъеме на площадки для обслуживания и спуске с них:

стопу ноги следует ставить полностью на ступени (на носок и пятку). Не допускается подниматься (спускаться) на следующую ступень, не расположив ногу в устойчивом положении;

необходимо держаться руками за перильное ограждение.

26. При работе с компрессором не следует:

допускать в рабочую зону посторонних лиц, детей и животных;

хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в месте установки компрессора;

прикасаться к компрессору мокрыми руками или работать в сырой обуви;

прикасаться к сильно нагревающимся деталям (головке и блоку цилиндров, частям нагнетательного воздухопровода, ребрам охлаждения электродвигателя) при работе компрессора, а также сразу после его отключения.

27. При работе с МАВД не разрешается:

заправлять его растворителями, бензином, ацетоном, разбавителем, а также моющими средствами, не разрешенными производителем;

использовать оборудование без установленной струйной трубки.

28. При работе с электропылесосом во избежание взрыва нельзя всасывать:

горючие (взрывчатые) газы, жидкости и пыль;

реактивную металлическую пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами;

неразбавленные сильные кислоты и щелочи;

органические растворители (например, бензин, ацетон).

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

29. По окончании работ следует:

выключить используемое оборудование;

привести в порядок рабочее место, освободить проходы и проезды, убрать инструмент и СИЗ в отведенные для хранения места.

30. О выполненной работе, обо всех принятых мерах по предотвращению развития аварийных ситуаций, неисправности инструмента, оборудования, приспособлений и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, работающий должен сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости);

обеспечить вывод работающих из опасной зоны, если есть угроза для их здоровья и жизни;

немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

32. В случае контакта чистящих (моющих) средств с глазами следует немедленно тщательно промыть их водой (при необходимости обратиться к врачу).

33. При несчастном случае на производстве работающему необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

немедленно сообщить о происшествии работодателю;

оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшему и доставке его в учреждение здравоохранения;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схемы, протокола, фотографирования и т.п.

Приложение

Основные знаков безопасности, размещенные на оборудовании автомойки

| Цветографическое изображение знака | Смысловое значение |
| --- | --- |
|  | Опасность поражения электрическим током |
|  | Осторожно. Горячая поверхность |
|  | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования |
|  | Внимание. Опасность (прочие опасности) |

Форма

Штамп организации

СВЕДЕНИЯ 
о характере и условиях труда

(для предоставления в организацию здравоохранения)

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина (работающего):

2. Число, месяц, год рождения:

3. Наименование организации, место нахождения:

4. Занятость гражданина (работающего)*:

4.1. в период работы в должности служащего (профессии рабочего), предшествующей несчастному случаю на производстве, профессиональному заболеванию:

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, иное):

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в них:

4.2. после перевода на другую работу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (в случае перевода) с указанием даты перевода и оснований (заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – МРЭК), врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК), программа реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (далее – ПРП), иное):

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, иное):

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в них:

4.3. на дату предоставления сведений:

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, иное):

_____________________________________________________________________________

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в них:

5. Краткое описание выполняемой работы (характеристика выполняемой работы по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, Единому квалификационному справочнику должностей служащих, должностной (рабочей) инструкции; наименование технологического процесса (вида работ), наименование операции; обслуживаемое оборудование: наименование, количество единиц; применяемые инструменты и приспособления (технологическая оснастка), используемые сырье, материалы) с приложением должностной (рабочей) инструкции; карты аттестации рабочего места по условиям труда (при наличии):

6. Режим рабочего времени и условия труда в период работы в должности служащего (профессии рабочего), предшествующей несчастному случаю на производстве, профессиональному заболеванию:

6.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность перерывов:

6.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой условий труда (если таковые имеются):

7. Режим рабочего времени и условия труда после перевода на другую работу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (в случае перевода) или при изменении режима рабочего времени и условий труда в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием с указанием оснований (заключение МРЭК, ВКК, ПРП, иное):

7.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность перерывов:

7.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой условий труда (если таковые имеются):

8. Режим рабочего времени и условия труда на дату предоставления сведений:

8.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность перерывов:

8.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой условий труда (если таковые имеются):

9. Сведения о выполнении нормы выработки по сравнению с плановой (в процентах) или работающими на аналогичных рабочих местах, или в аналогичной профессии рабочего:

10. Периоды временной нетрудоспособности, обусловленные несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием, их последствиями, подтвержденные листком нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности), за последние 12 месяцев:

| Руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Составил |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

# Footnotes

* Возможно предоставление заверенной копии трудовой книжки.