ООО «НеоТехнология» г.Гомель, РБ

Теплица «Надежная»

Металлокаркас - труба металл 25 х 25мм,

Покрытие – поликарбонат прозрачный сотовый 3,5 – 4,0мм

Комплектация:

- Передняя стенка (дугообразная),  покрыта поликарбонатом, дверь на петлях с ручкой и задвижкой – 1шт.

- Задняя стенка (дугообразная),  покрыта поликарбонатом, форточка на петлях с ручкой и задвижкой – 1шт.

- Внутренние дуги каркаса с отводами для крепления                                       при длине теплицы: 4,0м – 1шт;  6,0м-2шт;  8,0м-3шт. и т.д.

- Соединительные планки-трубы с выступом, дл.2,0м - комплект

- Лист поликарбоната 6,0х2,1м                                                                            при длине теплицы: 4,0м – 2шт;  6,0м-3шт;  8,0м-4шт. и т.д.

- Саморезы кровельные со сверлом 5,5*25мм - комплект.                                  (в месте крепления саморез сам просверливает необходимое отверстие, и крепче стоит, нежели отверстия уже были проделаны).

Инструкция по сборке:

- Соедините между собой дуги и торцевые стенки соединительными планками-трубами:                                                                                              -  соединительные планки трубы надеть на отводы дуг так, чтоб выступ соединительной планки-трубки находился с внутренней стороны дуги.                                                                               – С помощью шуруповерта или электродрели, с кровельной насадкой. Закрепить каждую соединительную планку-трубу кровельным саморезом со сверлом с внутренней части каркаса, чтобы шляпка самореза не мешала последующему покрытию поликарбонатом

- Установите каркас теплицы на нужное место, заранее выкопав углубления для ножек существующих на дугах и стенках.(по желанию можно устанавливать на фундамент, предварительно предусмотрев отверстия для ножек, и бетонировать).

- Покрытие теплицы поликарбонатом:                                                                -начинайте покрытие листами поликарбоната с торцевых сторон теплицы                           - С помощью шуруповерта или электродрели, с кровельной насадкой крепите поликарбонат саморезами со сверлом, через каждые 0,5 – 0,7м по середине трубы (25мм) дуги.                                                                             –средние листы поликарбоната (при длине теплиц  6,0м и выше) накрываются внахлест на крайние и крепятся саморезами  в середину трубы дуги .

Хорошего Вам урожая!