Elektromet Eko-KWRW (15-70 кВт)

Самая передовая версия котлов ELEKTROMET. Выгодно выделяется наличием: микропроцессорным контроллером TECH, вентилятором надува, водными колосниками, а главное - наличием приточных форсунок в камере сгорания. Выпускаются с номинальной мощностью 15 - 200 кВт.

Микропроцессорный контроллер TECH управляет работой вентилятора наддува (первичного – дмоудаление; вторичного воздуха – процесс горения). Распределение воздуха на первичный и вторичный позволяет существенно увеличить время горения, эффективность, управляемость.  После достижения заданной температуры воды в отопительном контуре котла происходит уменьшение наддува до размера 5% рабочей подачи воздуха. Это позволяет предотвратить не контролированные вспышки газа в камере сгорания. Так же, как микропроцессор позволяет извлечь из топлива максимально возможное тепло, также микропроцессор позволяет избежать инерционности процесса горения, что в свою очередь увеличивает горение на 20-30 %. Помимо достоинств связанных с работой котла турбонаддув позволяет избежать проблем монтажного характера, а именно с недостаточной высотой дымохода.

Топливо: каменный уголь – орех, семечко, штыб, дрова натуральной сушки (снижают теплотворность котла), бурый уголь, каменный уголь.

Преимущества:

Высокая эффективность сгорания.

Низкая стоимость эксплуатации (твердое топливо значительно дешевле газообразного, жидкого и электрической энергии).

Сервис Door-to-door: простая эксплуатация и техническое обслуживание.

Высокое качество регулирования и безопасности.

Быстрая установка при установке котла в котельной.

Производство: ELEKTROMET (Польша).

Технические характеристики EKO-KWRW.

| модель | EKO-KWRW 15 | EKO-KWRW 20 | EKO-KWRW 25 | EKO-KWRW 30 | EKO-KWRW 40 | EKO-KWRW 50 | EKO-KWRW 60 | EKO-KWRW 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальная мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| минимальная мощность, кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| КПД, % | ~80-86 |
| вместительность загрузочной камеры , кг (потребление топлива, кг/час) | 27 (1,4) | 35 (2,7) | 48 (3,5) | 65 (4,1) | 97 (5,5) | 135 (7,7) | 187 (9,5) | 216 (12) |
| объем воды в котле, л | 45 | 55 | 70 | 95 | 123 | 163 | 210 | 280 |
| греющая поверхность, м² | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 6 | 7 |
| максимально допустимое рабочее давление, бар | 2,5 |
| максимальная и минимальная температуры, °C | 90 / 40 |
| рекомендуемая температура, °C | не ниже 55 |
| наружный диаметр дымового выпуска, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 194 | 194 | 194 |
| поперечное сечение дымохода, мм² | ~350 | ~350 | ~350 | ~350 | ~350 | ~350 | ~480 | ~480 |

*Основным топливом является уголь; потребление топлива варьируется от некоторых показателей.